|  | ООО "ПМ "Призма" |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Региональное Объединение Проектировщиков» № 86 от 29.11.2019г. |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Иваново 2020

|  | ООО "ПМ "Призма" |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Региональное Объединение Проектировщиков» № 86 от 29.11.2019г. |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор | Орлов А.Е. |
| --- | --- |
| Архитектор | Григоров А.А. |

Иваново 2020

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5

СОСТАВ ПРОЕКТА	6

1. ВВЕДЕНИЕ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	10

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий.	13

3.1. Рельеф и геология	13

3.2. Климат	13

3.3. Гидрография, гидрология	15

3.4. Почвы	18

3.5. Сельскохозяйственные ресурсы	19

3.6. Историко-культурный потенциал и рекреационные ресурсы	21

3.7. Полезные ископаемые	24

4. Состояние окружающей среды	25

5. Комплексная оценка территории	38

6. Экономическая база. Функции Хозяйственного комплекса	40

Озеро Бездонное	47

В составе группы деревьев 6 старовозрастных тополей, 4 туи, ивы и вязы. Эта группа деревьев предохраняет берег реки от разрушения, способствует углублению русла, притенением уменьшает зарастание русла реки водной растительностью. Группа очень живописна, удачно вписывается в ландшафт.	47

Болото Межозерное	47

Родник ул. Пионерская	47

7. Демографическая ситуация и занятость населения	49

8. Жилищный фонд	53

9. Социальная инфраструктура	55

10. Планировочная структура поселения	72

10.1. Функциональное зонирование	72

11. Транспортная инфраструктура	76

12. Инженерная инфраструктура	87

12.1. Водоснабжение	88

12.2. Бытовая канализация	111

12.3. Теплоснабжение	116

12.6. Электроснабжение	132

13. Объекты культурного наследия.	133

14. Особо охраняемые природные территории.	135

15. Рекреация и туризм	137

16. Данные об использовании земель	141

17. Зоны с особыми условиями	144

17.1. По условиям охраны водоемов.	145

17.2.По условиям санитарной охраны.	149

17.3.По условиям организации санитарно-защитных зон	151

17.4. По условиям охраны лесов.	157

17.5.По условиям залегания полезных ископаемых	163

17.6.По условиям зон подтопления и затопления	164

17.7.Придорожные полосы	164

18.Технико-экономические показатели.	165

# СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| ВОЗ | водоохранная зона |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГП | генеральный план |
| ГЛФ | государственный лесной фонд |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| ЛОС | летучие органические соединения |
| МНГП | местные нормативы градостроительного проектирования |
| н.п. | населенный пункт |
| НПЦ | научно-производственный центр |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | очистные сооружения |
| ПВ | подземные воды |
| ПЗ | пояснительная записка |
| РФ | Российская Федерация |
| р. ц. | районный центр |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СТП | схема территориального планирования |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ТФ | территориальный фонд |
| ФЗ | федеральный закон |
| КФХ | крестьянско-фермерское хозяйство |
| ИП | индивидуальный предприниматель |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генерального плана состоит:

- пояснительной записки на бумажном носителе;

- графические материалы - схемы генерального плана на бумажном носителе;

- диск с электронной версией материалов по обоснованию Генерального плана и положения о территориальном планировании

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Обоснование и положение генерального плана.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |
| 1.1 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН КАРТА ГРАНИЦ | 25000, 5000 | 7 |
| 1.2 | КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 2. | ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |
| 2.1 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ КАРТА ГРАНИЦ КАРТА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000 | 1 |
| 2.2 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000 | 1 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области выполнен ООО "Проектная мастерская "Призма" в соответствии с муниципальным контрактом.

При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались следующими нормативными правовыми актами и действующей градостроительной документацией:

Градостроительный Кодекс РФ;

Земельный кодекс РФ;

Водный кодекс РФ;

Лесной кодекс РФ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Приказа Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов",

СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 года №820,

СТП Ивановской области ,

СТП Гаврилово-Посадского муниципального  района

и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

При разработке генерального плана использовались и учитывались материалы генерального плана 2013 года (разработчик — ООО «База»).

Статус Генерального плана Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных с территориальным развитием населенного пункта, и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой формализованное представление специалистов-проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов, состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории поселения и варианты территориального роста - до 2040 года.

В современном обществе основной ценностью всей социально-экономической системы является человек. Именно он в предстоящие годы будет главным объектом развития, а основополагающим принципом долгосрочной социально-экономической политики района станет приоритет социального развития, социальных интересов.

Для обеспечения постоянного и устойчивого повышения качества жизни населения района необходима реализация данных приоритетов путем повышения уровня материального благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения доступности образования, возможностей для духовного и физического развития личности, доступности жилья и комфортных условий проживания, улучшения качества окружающей среды.

Поскольку основой жизнеобеспечения человека служит экономика, то источником повышения качества жизни должно стать развитие эффективной и социально-ориентированной экономики.

Перспективными направлениями экономики района должны стать швейная промышленность, пищевая промышленность, обрабатывающие производства, сельское хозяйство.

С учетом неразрывности и взаимосвязанности социальных и экономических направлений стратегическая цель социально-экономического развития поселения состоит в повышении качества жизни населения и привлекательности поселения на основе использования ресурсного потенциала территории, развития сельскохозяйственного производства, малого инновационного предпринимательства и социальной сферы.

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенных пунктов и документов по планировке территорий.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория Гаврилово-Посадского поселения расположена в центральной части Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Основу планировочной структуры поселения составляют город Гаврилов-Посад, являющийся его центром.

Гаврилово-Посадское городское поселение расположено на реке Ирмес (приток  реки Нерли) в 85 км от г. Иваново.

Еще с давних времен, Гаврилов Посад имел выгодное расположение, находясь в центре древнерусского государства, и обладая плодородными землями, быстро заселялся.

По территории Гаврилово-Посадского района за границами поселения протекает река Нерль, которая входила в Великий Волжский путь «из варяг в арабы», игравший во времена средневековья, роль культурного и торгового связующего звена между Европой и Арабским Востоком. Это сделало Гаврилово - Посадский район местом взаимопроникновения культур, следы которых и по сей день сохранились в виде древних курганов, арабских украшений, монет и т.д.

Длившиеся около тысячи лет этнические смешения, в итоге зародили чисто славянскую государственность. После образования княжества Московского, село Гавриловское впервые было прописано в документации.

В 1789 г. императрица Екатерина II наделила Посад городскими правами, вследствие чего, экономические показатели Гавриловского взмыли вверх быстрыми темпами. Так, к 1800 г. среди прочих жителей в Посаде уже числилось около 340 купцов и 129 мещан.

В 1780-х годах в Гавриловском были открыты первые полотняные фабрики, шумные базары и оживленные ярмарки, которыми он и стал славиться.

В 1929 г. и сам Посад был переформирован в район и включил в себя часть волостей и селений трех уездов: Тейковского, Владимирского и Юрьев - Польского.

В соответствии с Законом Ивановской области от 11.01.2005 № 4-03 «О городских и сельских поселениях в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Савинском, Тейковском муниципальных районах» в состав Гаврилово-Посадского городского поселения входят город Гаврилов Посад, села: Воймига, Загородный, Закомелье, Ирмес, Краснополянский, Муравкино, Огнерево, Садовый, Ярышево, деревни: Бексерово, Маньково. Административный центр – город Гаврилов Посад. Численность населения Гаврилово-Посадского городского поселения  составляет  на 01.01.2020 года 6213 человек, в том числе городского населения 5560 человек, сельского 653 человека.

Население поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 2.1

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население (данные Росстата- по поселению и Гаврилово-Посаду 2020 год, по остальным населенным пунктам — 2019 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гаврилово-Посад | город, административный центр | 5560 |
|  | Бексерово | деревня | 0 |
|  | Воймига | село | 0 |
|  | Загородный | село | 235 |
|  | Закомелье | село | 55 |
|  | Ирмес | село | 219 |
|  | Краснополянский | село | 0 |
|  | Маньково | деревня | 6 |
|  | Муравкино | село | 1 |
|  | Огренево | село | 36 |
|  | Садовый | село | 0 |
|  | Ярышево | село | 100 |
|  | Всего: |  | 6213 |

Структуру органов местного самоуправления поселения составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация и иные органы, предусмотренные Уставом Гаврилово-Посадского городского поселения.

Важным градоформирующим фактором поселения являются транспортные коммуникации. Через поселение проходит железнодорожная ветка Иваново — Москва. Станция в городе Гаврилов Посад.

Площадь территории городского поселения в его современных административных границах составляет 9500 га.

По территории поселения протекают реки: Ирмес, Воймига, Чистуха, Кукса.

Гаврилов Посад расположен на железной дороге, а также имеет автомобильную прямую доступность к таким значимым историческим населенным местам, как Суздаль (27 км), Юрьев-Польский (40 км), Тейково (50 км), Иваново (80 км), Ростов Великий (150 км);

Поселение имеет достаточно высокий рекреационный потенциал поселения;

Характер рельефа поселения благоприятный для строительства транспортных магистралей, зданий и сооружений.

В поселении наблюдаются и неблагоприятные демографические факторы, как снижение численности населения, отток трудоспособного населения за пределы поселения, тенденция к снижению доли трудоспособного населения.

Тем, не менее, все слагающие экономико-географического положения свидетельствуют об относительно благоприятном экономико-географическом положении Гаврилово-Посадского городского поселения. В целом, поселение имеет достаточный демографический, экономический и ресурсный потенциал для устойчивого поступательного развития.

# 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий.

## 3.1. Рельеф и геология

Территория Гаврилово-Посадского городского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабо покатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

В тектоническом отношении поселение относится к южному склону Московской синеклизы. Коренные породы выходят на поверхность лишь в долине реки Ирмес и представлены песками, алевритами и глинами. Река Ирмес -  равнинная, характеризуется средней извилистостью русла, течет в хорошо разработанных долинах.  Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 метров, по сравнению с периодом низкой воды. В целом уровень летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков.

В поселении выделяются следующие типы рельефа:

-крупно-холмистая моренная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

-холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

-полого-волнистая моренная равнина днепровского оледенения;

-слабо-холмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

- область водораздельных болот.

## 3.2. Климат

Климат умеренно – континентальный и характеризуется холодной многоснежной зимой и умеренно- жарким летом.

Средние месячные, абсолютные (max, min) температуры воздуха по месяцам

Таблица 3.2.1

| Месяцы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная | -10.8 | -10,6 | -5,4 | 3,2 | 11,2 | 15,6 | 18 | 16,1 | 10,2 | 3,6 | -2,6 |
| max | 4 | 5 | 13 | 23 | 31 | 32 | 35 | 34 | 29 | 22 | 11 |
| min | -46 | -39 | -35 | -22 | -9 | -2 | 0 | -1 | -5 | -24 | -25 |

Зима: продолжительностью 5 месяцев, среднемесячная температура – 20-10 градусов.  По карте изолиний глубин промерзания СНиПа, район относится к региону, где глубина промерзания грунта принята 1,2 метра. Дата полного оттаивания почв наступает в среднем 1 мая. Продолжительность снежного покрова 130 дней. Ледостав на реке Ирмес устанавливается во второй половине ноября, к концу ноября толщина льда достигает 40-50 см. Вскрытие  реки происходит в середине апреля и сопровождается ледоходом.

Средняя,  многолетняя высота снежного покрова по декадам (см)

Таблица 3.2.2

| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | II | I | II | II | I | II | II | I | II | II | I | II | II | I | II | II |
| 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 41 | 42 | 43 | 42 | 37 | 28 | 14 |  |

Лето: продолжительность от 50 до 70 дней, среднемесячная температура 15-20 градусов. Вегетационный период начинается с 22 апреля и заканчивается в первой декаде октября (167- 169 дней)

Средне- месячное и годовое количество осадков (мм)

Таблица 3.2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11-3 | 4-10 | годовое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 21 | 24 | 31 | 42 | 66 | 69 | 70 | 62 | 46 | 33 | 29 | 132 | 386 | 641 |

Распределение осадков на территории неравномерно, их годовое количество в среднем равно 641 мм, из них на теплый период (апрель- октябрь) приходится 372- 400 мм. Минимум осадков наблюдается в феврале, максимум в июле.

Средняя относительная влажность воздуха ( в % по  месяцам)

Таблица 3.2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 84 | 82 | 76 | 69 | 71 | 74 | 78 | 83 | 83 | 87 | 88 |

Преобладающее направление ветра-  западное, юго-западное, южное. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой. Средняя скорость ветра в январе 4.5 м\сек, в июле равна нулю.

По строительно–климатическому районированию

Гаврилово-Посадское поселение относится к подрайону IIВ.

На основании проанализированных данных климатические условия поселения, можно признать достаточно благоприятными для формирования постоянного населения.

## 3.3. Гидрография, гидрология

Гидрография

Реки поселения - это восточно-европейские реки с сильными периодами разлива, низким уровнем воды в период малой воды и сравнительно низким устойчивым периодом низкой воды зимой. Реки, в основном, пополняются за счёт таяния снегов, доля которых составляет 70-80% годовых осадков. И только 20-30% приходится на долю грунтовых вод и дождевых осадков. Половодье начинается в первой половине апреля и длится 7-15 дней. Межень- с июля по сентябрь. Период замерзания - с 12 по 20 ноября. Толщина льда достигает 45 см. В июле вода прогревается до +200С. Купальный сезон с температурой +170С и выше длится 90 дней. Воды - пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Общая жёсткость колеблется от 0,9 до 5мгэкв/л. Наиболее крупной рекой является р. Ирмес.

Река Ирмес – правый приток р. Нерль, впадающий в неё на 74 км от устья у д. Омутское. Протекает на юге района, берёт начало на Юрьевском Ополье, как и все её притоки, начало которых приурочено, обычно, к выходам подземных вод в верховьях балок и оврагов, широко развитых в пределах Юрьевского Ополья. Общая длина реки      70 км, площадь водосбора 662 км2 . Пойма реки хорошо выражена, имеет превышение над урезом воды до 3,0 м, в районе д. Володятино - до 5,0 м, участками заболочена. Ширина русла изменяется от 3,0 до 25,0 м, в межень глубина 0,5-0,8 м. Скорость течения при пропуске расчётных расходов 0,2-0,3 м/с, коэффициент извилистости – 1,44. Наиболее крупным притоком р. Ирмес является р. Воймига, большую часть протекающая вдоль границы Юрьевского Ополья и впадающая в р. Ирмес в г. Гаврилов Посад. Общая длина реки 36 км.

Характеристика рек

Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает и с какого берега | Протяженность водотока, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ирмес | Нерль, пр. | 70 | 200 |
| 2 | Липная (Кукса) | Ирмес, пр. | 12 | 100 |
| 3 | Воймига | Ирмес, лев. | 36 | 100 |
| 4 | Чистуха | Воймига, лев. | До 10 | 50 |

Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена на северо-восточном склоне Московского артезианского бассейна. Мощный осадочный чехол бассейна сложен палеозойскими, мезозойскими и четвертичными отложениями, к которым приурочены несколько этажно расположенных артезианских водоносных горизонтов и комплексов, разделённых относительно водоупорными толщами. На рассматриваемой территории в той или иной степени распространены следующие водоносные горизонты и комплексы:

- водоносный современный аллювиальный горизонт – пески, супеси с прослоями суглинков – a IV;

- водоносный средне - верхнечетвертичный аллювиальный горизонт – пески, галечники, суглинки – a II-III;

- слабоводоносный  нижне-верхнечетвертичный ледниковый комплекс – суглинки валунные с прослоями и линpами песков – g I- III;

Ниже даётся краткая характеристика некоторых водоносных горизонтов и комплексов на территории поселения.

1. Водоносный современный аллювиальный горизонт

Имеет локальное распространение и развит, преимущественно, в долинах рек и балок. Водоносными являются пески и валунно-галечниковые отложения. Дебит родников колеблется от 0,01 до 3,00 л/с. Воды – безнапорные, со свободной поверхностью. По химическому составу – карбонатные кальциевые с минерализацией до 1 г/кг. Практического значения для водоснабжения они не имеют. Водоносный горизонт аллювиальных отложений развит в пределах древних (захороненных) и современных пойм рек. Воды аллювиальных отложений не напорные, залегают на глубинах от долей метра до 6+8 метров. Воды – преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые. Минерализация вод аллювиальных отложений изменяется от 0,1 до 1,2 г/л, составляя в среднем 1,0 г/л.

2. Водоносный средне - верхнечетвертичный аллювиальный горизонт

Водоносный горизонт средне - и верхнечетвертичных аллювиальных отложений пойменных и надпойменных террас распространен в виде линейной полосы шириной 6—8 км. Отложения представлены гравийно-галечниками, суглинками, супесями и песками. Они содержат безнапорные воды, имеющие общее направление потока в сторону реки. Для водоносного комплекса в целом характерны: хорошая водообильность и близкое залегание уровня грунтовых вод. Воды залегают на глубине 1,5—3 м. Мощность водоносной толщи комплекса аллювиальных отложений изменяется от 5 до 12—15 м; В среднем она составляет 9 м.

Подземные воды в Гаврилово – Посадском городском поселении используются для хозяйственно – питьевых и технических целей. Наиболее крупным водопользователем является ОАО «Центр по расчётам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области».

На территории поселения разведано одно месторождение (участок) питьевых подземных вод:

Гаврилово – Посадское с утверждёнными запасами из четвертичного водоносного комплекса по категориям А+В 5,0 тыс.м3/сутки. Рассчитаны ЗСО – 2 пояса – 120 м и ЗСО 3 пояса – 3213 м.

Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на 1 человека, в целом по поселению, составляет 2,45 м3/сутки, обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами, в целом по поселению, составляет 0,63 м3/сутки.

Месторождения минеральных подземных вод на территории городском поселении отсутствуют.

Итак: подземные воды, наравне с поверхностными, являются основой водного фонда Гаврилово-Посадского городском поселении. На территории Гаврилово-Посадского городского поселения  разведаны и утверждены запасы подземных вод.

Использование подземных вод в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении  характеризуется более стабильным качеством, лучшей защищенностью от загрязнения и заражения, значительно меньшей годовой и многолетней изменчивостью, по сравнению с поверхностными водами.

Для обеспечения населения Гаврилово-Посадского городского поселения хозяйственно-питьевой водой хорошего качества осуществляется поиск и оценка месторождений пресных подземных вод.

## 3.4. Почвы

На территории развиты, в основном, два типа почв: серые лесные и дерново-подзолистые. Серые лесные почвы на покровных суглинках встречаются как в пределах Ополья, так и Нерльско-Клязьминской низины, причем наибольшая их мощность приурочена к Ополью.

Территория района выделяется среди других районов области тем, что находится в переходной зоне от всхолмлёно– волнистого Владимирского Ополья к увалисто-холмистой моренной равнине. Общий характер рельефа – полого-холмисто-волнистая равнина с общим уклоном в сторону рек Нерль и Ирмес. По характеру и выраженности форм рельефа территорию условно можно разделить на несколько геоморфологических районов:

1. Северо-восточный, наиболее облесённый. Рельеф носит характер моренного ландшафта, более спокойный, приближен к увалисто-холмистому. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми почвами. Склоны холмов сравнительно короткие и слабопологие, на них сложились дерново-подзолистые супесчаные почвы нормального увлажнения. В пониженных элементах рельефа с близким залеганием грунтовых вод сформировались почвы временно-избыточного переувлажнения. Вся эта часть территории хорошо дренируется рекой Нерль. Ближе к переходной границе рельеф более понижен, здесь присутствуют равнины с постоянно-избыточным переувлажнением грунтовыми водами. В этих условиях сформировались низинные торфяные почвы.

2. Юго-западный район. Этот район называется «Ополье» - открытое безлесное пространство. Рельеф южной части более разнообразен по сравнению с северной. Здесь хорошо развита овражно-балочная сеть, которая в совокупности с многочисленными речками сильно расчленяет местность, создавая волнисто-увалистый характер рельефа. Северная часть Ополья находится в лучших условиях в отношении эрозии почв, так как рельеф здесь более спокойный, а склоны всхолмлений длинные и слабопологие, здесь слабосмытые почвы.

Почвенный покров представлен серыми лесными суглинистыми почвами. По повышениям, межовражным и речным плато сформировались серые лесные почвы нормального увлажнения, по склонам – дренированные почвы различной степени эродированности. В понижениях – серые лесные глееватые и намытые почвы. Для Юрьевского Ополья характерно почти полное отсутствие лесного покрова и практически полная распаханность всех склонов.

3. Район – долины рек Нерль, Сухода, Ирмес, поймы мелких речек и ручьёв. На выровненных участках центральной части поймы сформировались пойменные дерновые глееватые почвы; по старицам, замкнутым понижениям притеррасной поймы – пойменные дерновые глеевые, пойменные болотные, торфяно-глеевые и торфяные почвы.

В почвенном отношении район является уникальным в Ивановской области, т.к. южная часть района относится к знаменитому Владимирскому Ополью, для которого характерен так называемый владимирский чернозём – серые лесные суглинистые почвы болотно-наземного происхождения. Серые лесные почвы расположены в районе увалисто-холмистого рельефа, на пологих и покатых склонах (43,4% площади района), что способствует развитию эрозии, смыву пахотного горизонта, образованию оврагов. Эрозионно-опасные земли составляют 20% от общей площади района. Серые лесные почвы отличаются высоким плодородием, они имеют мощный гумусовый горизонт (до 30-40 см), содержат до 5-6% гумуса и имеют нейтральную, слабокислую реакцию.

Супесчаные и песчаные почвы (с разной степенью подзолистости) имеют повышенную кислотность. Поэтому борьба с кислотностью является особенно важной.

## 3.5. Сельскохозяйственные ресурсы

Гаврилово-Посадское поселение обладает достаточно большим  потенциалом  для развития    аграрного комплекса.

Распределение  земельного  фонда  по  категориям  земель

Таблица 3.5.1

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение (2013 год) (га) |
| --- | --- | --- |
|  | Земли Гаврилово-посадского городского поселения | 9500 |
| 1. | Земли населенных пунктов | 922 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и т.д. | 188 |
| 3. | Земли лесного фонда | 1 |
| 4. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: - пашни - сенокосы - пастбища - многолетние насаждения - прочие | 8363 6870 401 1064 28 |
| 5. | Земли водного фонда | 14 |
| 6. | Земли специального назначения | 12 |
| 7. | Особо охраняемые природные территории | _ |
|  | Итого: | 9500 |

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 87,8% от площади поселения. Пашни составляю 82,1% от площади данной категории земель.

Получение  намеченных  урожаев  будет обеспечено выполнением   следующего    комплекса  мероприятий  по повышению плодородия  почвы и  урожайности  сельскохозяйственных культур:

-требованием  соблюдения севооборотов;

- внесением достаточного количества  органических и минеральных удобрений

- переходом на посевы  семенами не ниже первого класса.

-применением  ядохимикатов и гербицидов  для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и сорняками

- повышением  уровня механизации  всех работ в растениеводстве

- повышением  квалификации  работников сельского хозяйства

В целях рационального использования земельного фонда поселения и регулирования земельных отношений необходимо: привести в соответствие с законодательством границы всех категорий земель и устранить территориальные неопределенности в распределении земель по категориям.

В результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию поселения, ожидается:

1.	Увеличение площади земель промышленности, транспорта, связи и др. планируется за счет развития транспортной инфраструктуры (строительства автомобильных дорог), объектов инженерной инфраструктуры - объектов энергетики, линий электропередач, трубопроводов.

2.	Увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов в пределах расчетного срока не планируется.

3.	Сокращение земель сельскохозяйственного назначения не предусматривается.

4.	Увеличение земель водного фонда не предусмотрено проектом.

5.	Сокращение земель запаса произойдет в том случае, если возникнет необходимость их освоения в  процессе развития территории.

В составе территории поселения имеется достаточное количество земель сельскохозяйственного назначения, что является благоприятным фактором в развитии сельского производства муниципального образования.

Такая структура земельных угодий дает возможность ведения активного сельскохозяйственного производства, как растениеводства, так и животноводства.

## 3.6. Историко-культурный потенциал и рекреационные ресурсы

Гаврилово-Посадское городское поселение Гаврилово-Посадского муниципального района расположено в самом сердце Древней Руси, во Владимиро-Суздальском ополье. Заселение этих земель началось в эпоху неолита, что подтверждается многочисленными археологическими находками памятников фатьяновской культуры.

Со времен раннего средневековья по реке Нерль, проходил Великий Волжский путь «из варяг в арабы», связывавший Европу с Арабским Востоком. Гаврилово-Посадская земля сохранила в своих древних курганах оружие, украшения, монеты — как восточные, так и западно-европейские, относящиеся к VIII — XI векам. Тогда же сложился древнейший на территории нашей области Суздальский тракт, связывавший два центра притяжения — Суздаль и Ростов Великий.

С образованием Московского княжества возник ещё один значимый торговый путь — Стромынский тракт, который от Москвы через Юрьев-Польский и Гавриловскую слободу выводил на Суздаль.

Город Гаврилов Посад как село Гавриловское упоминается в Докончании (договоре) великого Московского князя Василия Васильевича II Темного с Галицким князем Дмитрием Шемякой в 1434 году.

История Гавриловского Посада и окружающих селений была тесно связана с дворцовым конным заводом, возникновение которого предания соотносят с именем Ивана Грозного. Первое письменное упоминание о заводе имеется в писцовых книгах Гавриловской слободы за 1632—1633 гг., но первое косвенное упоминание о государевой конюшне в Гавриловской слободе относится к 1587 году. Стены конюшенного здания, конного манежа на протяжении длинной истории конезавода были немыми свидетелями пребывания в них гусар, «пушкарей», они слышали кандальный звон царских «ненадежных» людей, следовавших в Сибирь на каторгу.

История коневодства в здешних местах восходит к очень давним временам, когда земли эти были заселены мерянскими племенами, для которых конь был тотемным животным. Пришедшие на эти земли славяне умножили коневодческие традиции, используя лошадь как основную тягловую силу в своем оседлом сельскохозяйственном бытие.

Украшающие и поныне Гаврилов Посад конюшни этого конезавода являются выдающимся памятником архитектуры екатерининского времени. Предполагаемым автором проекта был сподвижник Петра I, первый Гофф-бау-интендант Санкт-Петербурга П. М. Еропкин. В середине XX века на Государственном племенном конном заводе «Гаврилово-Посадский» была выведена новая порода лошадей -прославленный владимирский тяжеловоз.

С первой половины XVII века село стало именоваться Государевой дворцовой слободой непашенных крестьян, которые, отбыв срок службы при конном заводе, селились поблизости и открывали лавки или ремесленные мастерские. Документы середины XVII века ярко свидетельствуют о торговой и промышленной активности крестьян Гавриловской слободы, сколачивавших первоначальный капитал на дорожном сервисе и па крестьянской оптовой торговле. Этому способствовало расположение слободы на торговом перепутье и её принадлежность к дворцовой волости.

В 1789 году по указу императрицы Екатерины II Гавриловская слобода была переименована в Гавриловский Посад и наделена городскими правами. В конце XVIII — начале XIX вв. начинается настоящий расцвет предпринимательства.

Первым предприятием с известной датой основания (1775 год) была основанная в Гавриловской слободе крахмальная и пудреная фабрика Г. А. Жилина. Даже императрица Екатерина II до самой своей кончины пользовалась только этой пудрой, почитая её за наилучшую.

Первые полотняные фабрики появились здесь в 1780-х гг. На начало XIX века в Гавриловском Посаде значилось более 20 купцов 2 и 1 гильдии. Самые богатые из них брали питейные откупы и оптовые поставки питей на целые губернии, занимались строительными подрядами. Братья Николай и Павел Синебрюховы вели дела в Санкт-Петербургской губернии, а позже, в 1819 г., на территории Финляндии, отвоеванной в 1808 г. у Швеции. В Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), они основали пивоваренную компанию, известную и ныне во всей Европе (Sinebrychoff)

Гавриловский Посад славился торговлей и шумными базарами. Например, с конца XVIII века здесь в начале июня устраивалась крупная ярмарка с большим товарооборотом.

Земли, расположенные вокруг города видели дружины первых русских князей, былинных героев, междуусобные княжеские раздоры. В 1238 году через эти земли прошли полчища Батыя, в начале XVII века здесь бесчинствовали поляки. Жители этих земель участвовали в Отечественной войне 1812 года, защищали Порт-Артур. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 13 тысяч наших земляков, из которых почти половина стали жертвами войны. В районе родились пять Героев Советского Союза и один полный кавалер солдатского ордена Славы.

Среди самых знаменитых людей, родившихся в селах нынешнего Гаврилово-Посадского городского поселения района, можно выделить основоположника кузнечной науки в России профессора АИ. Зимина и его сына Ю. А. Зимина, профессора МВТУ им. Баумана, народного артиста СССР, актера МХАТА, режиссера и сценариста А. И. Жильцова, солиста Большого театра А. П. Любимова, участников Великой Отечественной войны генерал- полковника И. В. Шикина, генерал-лейтенанта Н. А. Романова, генерал- майора А. Г. Комкова, генерал-майора А. Н. Коновалова, генерал-майора Х. В. Петрова.

С Гаврилово-Посадским краем связаны жизнь и деятельность целого ряда известных людей: поэта-декабриста А. И. Одоевского, П. М. Бестужевой, матери четырех братьев-декабристов Бестужевых, художника и мыслителя Н. К. Рериха.

В послевоенный период за высокие показатели в работе орденами и медалями награждено 506 человек, троим присвоено звание Героя социалистического труда, около 900 Гаврилово-Посадцев в годы войны были награждены орденами и медалями, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза.

Рекреационные зоны плохо развиты на территории поселения. Потенциал развития поселения в данном направлении имеется:

- на территории поселения протекает множество рек и ручьев, которые имеют живописные места.

## 3.7. Полезные ископаемые

Гаврилово-Посадское городское поселение не богато полезными ископаемыми. Имеется   месторождение глины и суглинки для производства кирпича– «Маньково-Бексеровское», в 6 км к северо-западу от    г. Гаврилов Посад (запасы по категориям А+В+С1 -1286 тыс. м3) - учтены балансом запасов, находятся в не распределенном фонде, не разрабатываются, геологические перспективы прироста запасов имеются. Как вид сырья инвестиционно малопривлекателен.

Характеристика полезных ископаемых*

Таблица 3.7.1

| № п/п | Наимено вание месторождения | Вид ресурса (основная порода) | Характеристика | Разрабатывается (не разрабатывается) | Площадь терри тории месторождения | Мощность (запасы) | Добыча ресурсов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маньково-Бексеревское | Суглинок | Месторождение разведано в 1961 году. Запасы полезного ископаемого утверждены протоколом ТКЗ № 72 от 28.12.1961 г. | – | – | «В» – 458 тыс. куб. м.; «С» – 828 тыс. куб. м. | – |

# 4. Состояние окружающей среды

СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Состояние окружающей природной среды в целом по району характеризуется слабой напряжённостью в связи с отсутствием значительного числа крупных промышленных предприятий, слабой развитостью транспортной сети, а также наиболее заметными в последнее время кризисными явлениями в агропромышленном комплексе, банкротством ряда крупных предприятий и хозяйств района. Однако существующие объекты промышленного производства, жилищно-коммунальной сферы, теплоэнергетики, сельского хозяйства из-за отсутствия должного финансирования на внедрение комплексных природоохранных мероприятий оказывают заметное негативное влияние на все компоненты окружающей среды.

Размещение объектов промышленного комплекса на территории Гаврилово-Посадского городского поселения теснейшим образом взаимосвязано с расселением и транспортной инфраструктурой, которые наиболее плотно расположены в средней части территории преимущественно вдоль железнодорожной магистрали и автодорог регионального значения, или достаточно близко к ним, а также вдоль наиболее крупных водотоков –      р. Ирмес.

Наибольшее загрязнение воздуха наблюдается в городе, рабочих посёлках и вдоль транспортных магистралей.

Отходы производства и потребления в случае несоблюдения требований по их обращению могут негативно влиять на все компоненты окружающей природной среды.

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов окружающей среды, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района являются крупные промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики и транспорт.

Данные по уровню фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты на основании справки Территориальной государственной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Ивановский ЦГМС») и приведены в таблице.

| Загрязняющее вещество | Фоновая концентрация (мг/м3) при скорости ветра (м/с) |
| --- | --- |
|  | 0-2 | 3-6 |
|  |  | С | В | Ю | З |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диоксид азота (NO2) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Диоксид серы (SO2) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Оксид углерода (CO) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Оксид азота (NO) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Взвешенные вещества | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |

Из анализа данных, представленных в таблице, следует, что общее состояние атмосферного воздуха в районе по вышеуказанным компонентам соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, превышения установленных нормативов предельно-допустимых концентраций для атмосферного воздуха населённых мест (ПДКмр) за период 2000-2004 г.г. не наблюдалось.

При отводе участков под строительство новых объектов территориальными службами ТУ Роспотребнадзора по Ивановской области ведётся контроль за ограничением воздействия физических факторов на селитебные территории населённых мест (шума, вибрации, ионизирующих пи электромагнитных излучений, радиации и др.). По данным проведённых радиационных обследований по г. Гаврилов Посад, с. Новосёлки установлено, что измеренные значения мощности эффективной дозы гамма-излучения не превышают мощности дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/час и соответствует нормативным требованиям. Радиационный фон на территории района составляет 5 до 15 мкР/час. Максимальные значения плотности радона-222 с поверхности земли на обследованных участках в основном соответствуют 3-классу потенциальной радоноопасности (свыше 80 мБк/м2хсек) и участки квалифицируются как потенциально радоноопасные, что характерно для большинства территорий Ивановской области. Строительство зданий на таких участках должно проектироваться с использованием противорадоновых мероприятий и средств защиты, после окончания строительства обязательно обследование на содержание радона в воздухе помещений.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Гаврилово-Посадского городского поселения зависит от следующих факторов:

- природно-климатические особенности территории;

- выбросы автотранспорта и сельскохозяйственной техники;

- выбросы котельных и выбросы при отоплении частных домов;

- выбросы загрязняющих веществ от предприятий.

СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Качество рек поселения формируется под воздействием природных (заболоченность, литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов) и антропогенных факторов.

На территории поселения сбросы сточных вод через биологические очистные сооружения (БОС) осуществляются:

- очистные сооружения в районе фабрики в рабочем состоянии

- очистные сооружения «молзавода», работают не на полную мощность

- очистные сооружения «сельхозтехники» не работают

- очистные сооружения с. Ирмес – «совхоз», работают не на полную мощность

- КНС – 5 шт, в т.ч. г. Гаврилов Посад – 4 шт.; с. Ирмес – 1 шт.

Все очистные сооружения нуждаются в ремонтных, наладочных работах. В настоящее время сточные воды с очистных сооружений «сельхозтехники» вывозятся автотранспортом на БОС г. Гаврилов Посад и на рельеф местности.

В населённых пунктах района полностью отсутствует система сбора, отведения и очистки поверхностных (ливневых) сточных вод, на период массовых купаний не оборудуются пляжи, что также приводит к значительным сбросам загрязняющих веществ в р. Ирмес.

По подземным источникам водных ресурсов существуют проблемы качества питьевой воды из-за повышенного содержания железа в 5-10 раз, превышению нормативных требований по микробиологическим и органолептическим показателям, нерационального водопользования, не соблюдения правил содержания и эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- Неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- Неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- Отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- Несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- Наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинга за качеством и динамикой подземных вод и т.п.).

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в Гаврилово-Посадском районе в результате проведения в 2008 г. выборочных лабораторных исследований качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в            г. Гаврилов Посад  получены следующие результаты: было исследовано 25 проб по химическим и органолептическим показателям, из них 20 проб (80%) не соответствовали санитарным требованиям по содержанию железа и органолептическим показателям, по микробиологическим показателям из 18 исследованных проб не соответствовали требованиям по содержанию общих колиформных и термотолерантных бактерий 6 проб (33%).

Состояние поверхностных водных объектов района, в том числе р. Ирмес, не соответствует экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Естественные природные ландшафты на территории района подвержены значительным антропогенным нагрузкам в связи с многолетним нерациональным природопользованием и отсутствием планомерной природоохранной политики в отношении поддержания, восстановления и усиления самоочистительных и восстановительных функций биосферы, а также сохранения естественных биофильтров и ландшафтно-геохимических барьеров на территории района.

Сельскохозяйственные ландшафты подвержены значительным техногенным нагрузкам из-за не контролируемого загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха выбросами сельскохозяйственных предприятий, отходами животноводства, удобрениями и ядохимикатами, при этом наибольшую опасность представляют собой накопившиеся за долгие годы, на территории хозяйств запрещённые к использованию пестициды и ядохимикаты.

Состояние зелёных насаждений в населённых пунктах района неудовлетворительное: стареющие посадки, отсутствие обновления, уродливая обрезка, возрастание случаев вынужденных срубов, нарушение нормативов посадок. В районе отмечается низкий уровень ведения зелёного хозяйства по причине того, что нет планов озеленения, квалифицированных специалистов, специализированных бригад на базе жилищно-коммунальных служб для выполнения всего комплекса работ, материально-технической базы для выполнения работ по озеленению, имеет место ведомственная разобщённость. Лесовосстановительные работы осуществляются в среднем на 100 га/год. Озеленение населённых пунктов производится на общественных началах, благодаря организуемым конкурсам с участием частных лиц и общественных организаций.

На территории района имеются земли, нарушенные в результате хозяйственной деятельности и значительного техногенного воздействия, подлежащие восстановлению (рекультивации). К ним относятся земельные участки, занятые свалками, выработанные земли торфоразработок, карьеров и др.

Санкционированная свалка ТБО г. Гаврилов Посад расположена на расстоянии 1,5 км от города за его северо-восточной окраиной, в 0,7 км восточнее с. Закомелье, на левобережном склоне долины р. Воймиги, в 0,6 км от её русла. Под свалку используется песчано-гравийный карьер размерами 90х100 м и глубиной до 10 м. Юго-восточная часть карьера (свалки) примыкает к охранной зоне железной дороги Иваново-Москва. Владельцем свалки является Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района. Городская свалка введена в эксплуатацию в 1986 году с расчётным сроком эксплуатации 25-30 лет (год закрытия – 2011 г.), площадь свалки – 2 га, проектная вместимость – 148,5 тыс.м3 (37,2 т). Участок под свалку ТБО с органами геологического контроля не согласовывался. Лимит размещения отходов на свалке в соответствии с проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) – 6269,175 м3/год. В 2001 году ТЦ «Иваново-Геомониторинг» были проведено обследование свалки с инструментальным обмером. При этом площадь, занятая отходами, составила чуть более 2 га, а объём накопленных отходов – 6,5 тыс.м3 в уплотнённом состоянии. Учёт объемов отходов, поступающих на свалку, не осуществлялся, и отходы принимались условно. В 2008 году вновь было проведено обследование свалки, при этом ситуация с технологией захоронения отходов на свалке не изменилась. С целью организации стационарного ведения мониторинга подземных вод в районе свалки, в 10-15 м ниже по подземному потоку от юго-западной окраины была пробурена и оборудована фильтровой колонной стационарная наблюдательная скважина глубиной 15 м. Скважина оборудована на первый от поверхности безнапорный, не защищённый от загрязнения с поверхности, нижне-верхнемосковский водоносный горизонт, который, вероятно, может эксплуатироваться в ближайших населённых пунктах. По данным гидрохимического опробования, на участке свалки ТБО г. Гаврилова Посада выявлен очаг загрязнения в безнапорном незащищённом нижне-верхнемосковском водоносном горизонте. Так, содержание аммиака в воде составило здесь 34,5 ПДК, цветность – 9,5 ПДК и окисляемость – 24 ПДК, что однозначно предполагает факт слива на тело свалки жидких фекальных стоков. Таким образом продолжение эксплуатации существующей свалки недопустимо без соответствующих защитных мероприятий, учитывая значительные затраты на их проведение было принято решение о выборе участка под строительство нового полигона ТБО, отвечающего экологическим и санитарным требованиям.

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

- проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения

- в современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением;

- реконструкция существующих предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров ориентировочных санитарно-защитных зон до жилой застройки;

- улучшение качества дорожного покрытия. При строительстве новых и реконструкции существующих транспортных магистралей необходимо соблюдение санитарных разрывов от автодорог, обеспечивающих комфортное проживание населения в прилегающих населенных пунктах.

-  проведение внешних автодорог в обход населенных пунктов.

- реконструкция действующих котельных с заменой устаревшего оборудования, снижение массы вредных выбросов в атмосферу при сжигании топлива.

- при освоении новых площадок для жилищного строительства предусматривать мероприятия, направленные на снижение вредного влияния от стационарных и мобильных источников загрязнения атмосферы.

Организационные мероприятия общего характера

Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух.

Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

Планировочные решения

- При размещении и строительстве новых промышленных объектов в поселении, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Рациональное размещение новых предприятий с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории – по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос.

Организация санитарно-защитных зон

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке поселения должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий. Должны учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.

Для предприятий в ориентировочных санитарно-защитных зонах, которых расположена жилая застройка, генеральным планом рекомендуется разработка проектов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 п. 3.1. разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 п. 5.1 не допускается размещать новую жилую застройку в санитарно-защитных зонах.

Кладбище, скотомогильники, полигоны ТКО по состоянию на 01.01.2020 года

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | Местоположение (ближайший населенный пункт) | Расстояние от ближайшей жилой застройки, км | территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское кладбище №1 (старое) | г. Гаврилов - Посад | район ул. Лизы Болотиной | 1,58 | нет | 95% |
| 2 | Городское кладбище №2 (новое) | г. Гаврилов Посад | Северо-западнее территории существ. Городского кладбища №1 и в 2-х км., от центра г. Гаврилов Посад | 3,5 | нет | 60% |
| 3 | с. Закомелье | с. Закомелье | ул. Ильинская, между домами | 0,56 | нет | 98% |
| 4 | с. Ярышево | с. Ярышево | ул. Ерзовка | 0,5 | нет | 99% |
| 5 | с. Огренево | с. Огренево | На окраине с. Огренево | 0,3 | нет | 99% |
| 6 | с. Воймига | с. Воймига | На окраине с. Воймига | 0,5 | нет | 100% |
| 7 | д. Муравкино | д.Муравкино | Между с. Муравкино и с. Бексерово | 0,3 | нет | 100% |

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока;

- защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.);

- обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию;

- разработка схемы санитарной очистки территории Гаврилово-Посадского поселения.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Согласно Федеральному закону № 89-ФЗ с 01.01.2019 все субъекты Российской Федерации переходят на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), согласно которой деятельность по обращению с ТКО осуществляет региональный оператор, выбранный на конкурсной основе, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя или его законного представителя в письменной форме на заключение такого договора, либо предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Также основанием могут являться конклюдентные действия, например, факт вывоза ТКО от частного дома региональным оператором, при этом на официальном сайте последнего размещается публичный договор на оказание услуг по обращению с отходами.

Иными словами, потребители, проживающие в частных домах, заключают прямые договоры с региональным оператором, или услуга по обращению с ТКО оказывается путем совершения конклюдентных действий.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Гидрографическая сеть на территории  Гаврилово-Посадского поселения развита хорошо. Она представлена реками Ирмес, Липная (Кукса), Воймига, Чистуха и более мелкими реками и ручьями, не имеющими названия.

Состояние поверхностных вод района неудовлетворительное.

Ухудшение качества воды в открытых водоемах происходит потому, что проблема очистки сточных вод по прежнему не решена – санитарное состояние открытых водоемов неудовлетворительное; мероприятий, направленных администрацией на улучшение санитарного состояния рек и озер, недостаточно.

Мероприятия по охране водных ресурсов

- Основными мероприятиями являются:

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей.

- В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

- С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

- Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- мониторинг водных объектов;

- необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающих попадания в водные объекты животноводческих стоков;

- прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены;

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах;

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включает:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

# 5. Комплексная оценка территории

Климат умеренно – континентальный и характеризуется холодной многоснежной зимой и умеренно- жарким летом.

Зима: продолжительностью 5 месяцев, среднемесячная температура – 20-10 градусов.  По карте изолиний глубин промерзания СНиПа, район относится к региону, где глубина промерзания грунта принята 1,2 метра. Дата полного оттаивания почв наступает в среднем 1 мая. Продолжительность снежного покрова 130 дней.

Исходя из приведенных выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- Территории благоприятные для застройки;

- Ограниченно благоприятные для застройки;

- Неблагоприятные для застройки;

Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Ограниченно благоприятные территории являются:

- подтопляемые территории;

- территории с уклоном 10-30%.

Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна;

- карьеры и их изрытости.

- Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

- Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

- В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции Хозяйственного комплекса

Перечень организаций поселения по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2020г.

Таблица №6.1

| № п/п | Наименование промышленных предприятий | Адрес или местоположение | Основной вид деятельности | Основная продукция | Класс вредности* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Гаврилово-Посадский хлебопродукт» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 52 | 10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Панировочные сухари | 1 |
| 2 | ООО «Богатый улов» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 82Г | 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Снеки из мяса и рыбы | 1 |
| 3 | ООО «Гавриловские сыры» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с южной стороны города Гаврилов Посад (улица Окружная) | 10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок | Сыр | 1 |
| 4 | ООО «Гаврилово-Посадская швейная фабрика» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 5 | 14.12 Производство спецодежды | Спецодежда | 1 |
| 5 | ООО «Контакт» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Советский, д. 21 | 29.31 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | Электрогрелки | 1 |
| 6 | ООО «Теплодом» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Горького, д. 7 (фактический адрес; регистрация организации – в Москве) | 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | Электрогрелки и установочные комплекты для стационарного монтажа под обшивку сидений | 1 |
| 7 | ООО «Норд-спецодежда» (Обособленное структурное подразделение ООО «Гаврилово-Посадский швейный цех № 1» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Пионерская, д. 10а (фактический адрес; регистрация организации – в Московской области) | 14.12 Производство спецодежды | Спецодежда | 1 |
| 8 | ООО «Мануфактура» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 74С (фактический адрес; регистрация организации – в Ивановском районе) | 14.12 Производство спецодежды | Спецодежда | 1 |
| 9 | ООО «Петрол» | 1 – 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, пос. 9 Января, д. 7; 2 – 155020, Гаврилово-Посадский р-н, п. Петровский, ул. Школьная, 2Б (фактические адреса; регистрация организации – в Иваново) | 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | Декоративные подушки, чехлы-галеты для стульев и пледы | 1 |

Гаврилово-Посадский поселение обладает достаточно большим потенциалом для развития    аграрного комплекса.

Получение намеченных урожаев будет обеспечено выполнением       комплекса мероприятий по повышению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур.

В целях рационального использования земельного фонда поселения и регулирования земельных отношений необходимо: привести в соответствие с законодательством границы всех категорий земель и устранить территориальные неопределенности в распределении земель по категориям.

Сельское хозяйство

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в крупных хозяйствах, составляет 1411 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 1310 га, из них пашни – 1310 га.

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по хозяйствам  поселения*

Таблица №6.2

| № | Наименование хозяйств | Общая площадь | Пашня | Многол. Нас. | Сено-косы | Паст-бища | Итог с/х угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Весна» | 821 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 2 | ООО «Зерноснаб» | 590 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Всего | 1411 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1310 |

*без учета земель подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств

Источник: исходные данные администрации

Производственное направление хозяйства

Таблица №6.3

| № п/п | Наименование хозяйств | Адрес или местоположение | Численность работающих, чел | Объем производства (тыс. рублей)* | Производственное направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | ООО «Весна» | г.Гаврилов Посад, ул.Советская, д.67М | 4 | 17659 | 7533 |  | Растениеводство |
| 2 | ООО «Зерноснаб» | Гаврилово-Посадский район, с.Ярышево, ул.Новая, д.31 | 4 | 2856 | 2957 |  | Растениеводство |

Районные (межрайонные) предприятия по обслуживанию сельского хозяйства  поселения расположены в г.Гаврилов-Посад.

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за сельским хозяйством.

Стратегией социально-экономического развития Гаврилово-Посадского района на период 2015-2020 годы и до 2030 года в области агропромышленного комплекса предусмотрено:

- развитие растениеводства (в том числе зернового производства), переработки и реализации продукции растениеводства;

- развитие животноводства (в том числе мясного скотоводства), переработки и реализации продукции животноводства;

- устойчивое развитие сельских территорий (в том числе поддержка малых форм хозяйствования);

- развитие кадрового потенциала отрасли.

Кроме того, Гаврилово-Посадский муниципальный район, как район с высоким инвестиционным потенциалом в плане развития АПК,  имеющий конкурентные преимущества в плодородии земель, рекреационных ресурсах, культурно-исторических традициях и народных промыслах, но требующие активных вложений в их развитие, относится к ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ № 1  Ивановской области.

Исходя из приоритетного направления развития территории, основной упор будет сделан на развитие АПК с одновременным улучшением элементов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, при этом АПК отводится роль экономического локомотива.

Основные задачи территории:

- модернизации животноводческих ферм в сельскохозяйственных организациях;

- реконструкции, технического перевооружения перерабатывающих предприятий;

- увеличения посевной площади возделываемых культур;

- внедрения передовых технологий и высокопроизводительной техники.

Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное развитие предпринимательства.

Отрасль туризма и отдыха

В настоящее время в районе активно функционирует ряд центров сохранения провинциальной культуры, которые решают задачу морально-нравственного воспитания молодежи, а также в перспективе могут сыграть существенную роль в развитии туристско-рекреационного потенциала района.

Одним из центров культурной жизни района является Гаврилово-Посадский краеведческий музей, который был создан в апреле 1960 года. К настоящему времени активом музея были собраны в большом количестве предметы, отражающие культуру и быт местного населения: купечества, мещанства и крестьянства знаменитого Владимиро-Суздальского ополья, по концентрации своей на территории района, не имевшего аналогов во всей Центральной России. В настоящее время фондовое собрание музея         г. Гаврилов Посад насчитывает более 10 тысяч предметов и постоянно продолжает пополняться.

Раскрытию туристско-рекреационного потенциала будет способствовать положение поселения вблизи крупного урбанизированного центра – г. Иваново.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района до 2020 года развитие малого и среднего бизнеса на основе использования туристско-рекреационного потенциала района позволит создать относительно новую для района отрасль экономики, способную, во-первых, дать дополнительные возможности для продуктивной занятости населения, во-вторых, привлечь в район дополнительные инвестиции, ориентированные на доходы от внутрироссийского туризма, а также сформировать условия для сохранения объектов культурно-исторического наследия района. Основной целью социально-экономического развития района в третьем стратегическом направлении является выстраивание инновационного пути развития туризма и рекреации в районе. В качестве основных рассматриваются следующие задачи:

- определение главных туристских межрегиональных осей в пределах ареала для кластера «Золотое кольцо России», которые естественным образом выводят на территорию Гаврилово-Посадского района (ключевой индикатор – динамика роста туристских потоков);

- нахождение основных «точек роста» для туристско-рекреационной инфраструктуры на территории района (ключевые индикаторы –  объемы капиталовложений, наполняемость клиентами,  фондоотдача);

- разработка программы создания в районе сети муниципальных и общественных музеев, выявляющих историко-культурное своеобразие района и повышающих его туристскую привлекательность (ключевой индикатор -  показатель количественного роста);

- разработка системы событий, позиционирующих район как территорию активно развивающегося туризма и рекреации (ключевой индикатор – показатели активности в пиар-деятельности и рекламе);

- спортивно-оздоровительный (пеший, водный, велосипедный туризм);

- познавательный (экскурсионный, эколого-просветительский, паломнический туризм);

- отдых выходного дня.

Спортивно-оздоровительный туризм возможен путем организации пеших, водных и велосипедных походов. Освоение туристской оси «Суздальский (Ростовский) тракт» - комбинированный маршрут с автобусным, байдарочным и конным участками. На автобусе возможно совершить кратковременную поездку до туристского центра «На Стромынке», проектируемого в Гаврилов  Посаде. После ознакомления с районным центром и необходимой адаптации к верховым лошадям туристы совершают 30-километровый конный переход, верхом или в конных упряжках, до Суздаля.

Познавательный (эколого-просветительский) туризм является одним из приоритетных направлений развития рекреационной деятельности. Ландшафты, сохранившие свой естественный облик и эстетическую привлекательность, разнообразную растительность и животный мир, а также сеть особо охраняемых природных территорий создают в Гаврилово-Посадском городском поселении благоприятные условия для развития этого вида туризма. Освоение туристской оси «Москва – Суздаль» позволит ознакомиться с замечательным историко-культурным наследием Гаврилов Посада. Также в  учебно-досуговом центре русской народной культуры, который предполагается создать на базе действующего в Гаврилов  Посаде Центра русского народного творчества, будут обучаться не только местные жители, но и желающие расширить свои знания и умения школьники и студенты из других регионов страны, студенты зарубежных университетов, обучающиеся на факультетах славистики, русские и иностранные туристы. Программа обучения предполагает не только обучение традиционным ремеслам, но и совершенствование в русском языке для иностранцев, знакомство с русским певческим фольклором, традиционной обрядностью, бытовым укладом. Занятия в  мастерских дополняются экскурсионными турами по русской провинции, участием в подготовке и проведении анимационных программ и праздников, основанных на народном и православном календаре, на традиционной развлекательной культуре русского народа. Также предполагается создать на базе конезавода следующие элементы туристской инфраструктуры: экспозицию по истории конезавода в Гаврилов  Посаде; смотровую площадку для демонстрации знаменитых породистых лошадей, проведения показательных соревнований среди лошадей-тяжеловозов; конный манеж для демонстрации выездки, занятий верховой ездой, устройства праздников с участием лошадей.

Перечень объектов эколого-просветительского туризма Гаврилово-Посадского городского поселения

| Наименование | Местоположение | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Озеро Бездонное | В 8 км северо-восточнее г. Гаврилов Посад, в 6 км от с. Ярышево, в 4 км юго-восточнее с. Иваньковский, в 3 км севернее д. Шестова | Озеро представляет ценность как экскурсионный и учебно-познавательный объект, как угодье для водоплавающих птиц (уток) и околоводных животных (бобров). Близ озера обитают лоси и кабаны. Кроме того, озеро имеет рекреационное, ресурсоохранное, эстетическое, противопожарное значение. |
| Еловка (группа старовозрастных деревьев) | На левом коренном берегу р. Воймиги и на его склоне, против центра с. Закомелье | В составе группы деревьев 6 старовозрастных тополей, 4 туи, ивы и вязы. Эта группа деревьев предохраняет берег реки от разрушения, способствует углублению русла, притенением уменьшает зарастание русла реки водной растительностью. Группа очень живописна, удачно вписывается в ландшафт. |
| Болото Межозерное | Располагалось между озерами Большим и Малым Шестовскими (озеро Малое Шестовское исчезло) | Болото низинного типа. Озеро – небольшой овальной формы водоем, максимальная длина – 150 м, ширина – 80 м, площадь акватории - 1,2 га. Оно расположено среди обширной низины, поросшей молодым густым болотистым березняком. |
| Родник ул. Пионерская | Расположен на левом берегу р. Ирмес, в прибрежной полосе, в 4 м от уреза воды | Высота берега под меженным уровнем достигает 2 м. Место выхода родника расчищено, родник обустроен срубом, подход к нему удобный. |

Развитие паломнического туризма обусловлено наличием на территории поселения объектов культового и религиозного значения. Эти объекты представлены церквями, некрополем.

Организация отдыха выходного дня возможна на озелененных территориях населенных пунктов. Радиус доступности зон кратковременного массового отдыха и отдыха выходного должен составлять 2-3 км. В перспективе: развитие традиции проведения Ярмарки-фестиваля «Краски Бабьего лета» в Гаврилов  Посаде и учреждение и развитие регионального спортивного праздника-фестиваля молодости «Играем в мяч» с перспективой выведения его на межрегиональный уровень

На сегодняшний день туристско-рекреационная инфраструктура поселения практически не развита: отсутствуют оздоровительные учреждения для взрослых и детей, не выполняется благоустройство мест массового отдыха. Но благоприятная экологическая обстановка в поселении способствует росту туристско-рекреационного потенциала.

Основные направления развития туризма и рекреации:

1. Освоение туристской оси «Москва – Суздаль» по бывшему  Стромынскому тракту через Сергиев Посад, Юрьев-Польский, Гаврилов Посад (туроператорская разработка маршрута).

2. Освоение туристской оси «Кольцевой железнодорожный маршрут Москва – Сергиев Посад – Юрьев-Польский – Гаврилов Посад – Тейково – Иваново – Кинешма – Ермолино – Нерехта – Ярославль – Ростов – Александров – Москва» (туроператорская разработка маршрута).

3. Создание туристского центра «На Стромынке» в Гаврилов  Посаде на базе племенного конного завода.

4. Создание учебно-досугового центра  русской	 народной культуры в Гаврилов  Посаде на базе Центра русского народного творчества.

5. Создание на базе Гаврилово-Посадского краеведческого музея туристского и экскурсионного бюро.

6. Создание музейной экспозиции и элементов «живого музея» на базе племенного конного завода в Гаврилов  Посаде.

7. Развитие традиции проведения Ярмарки-фестиваля «Краски Бабьего лета» в Гаврилов  Посаде.

Проектное решение:

- Создание туристического экскурсионного бюро на базе краеведческого музея г. Гаврилов Посад

# 7. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность населения поселения согласно Росстату на 01.01.2020 составляет 6234 чел.

Распределение численности населения поселения по населенным пунктам в динамике по годам

Таблица №7.1

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 197_ | 198_ | 199_ | 2002 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | город | Гаврилов Посад |  |  |  | 7193 | 6388 | 5939 | 5832 | 5715 | 5657 | 5582 |
| 2 | село | Воймига |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | село | Загородный |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 235 |
| 4 | село | Закомелье |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 55 |
| 5 | село | Ирмес |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 219 |
| 6 | село | Краснополянский |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | село | Муравкино |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |
| 8 | село | Огренево |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 36 |
| 9 | село | Садовый |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | село | Ярышево |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 100 |
| 11 | деревня | Бексерево |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |
| 12 | деревня | Маньково |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 6 |
| Гаврилово-Посадское городское поселение |  |  |  | 7193 | 7084 | 6621 | 6500 | 6370 | 6309 | 6234 |

Возрастная структура населения (2010 год)

Таблица 7.2

|  | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 961 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 14 |
|  | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 4122 |
|  |  | % | 60 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1787 |
|  |  | % | 26 |

Численность населения с каждым годам уменьшает в связи с естественной смертностью и оттоком трудоспособного населения в районные центры. Существующая динамика в демографии района имеет отрицательное  сальдо естественного и миграционного прироста населения, по этим показателям постоянное население с каждым годом сокращается.

Демографическая ситуация на протяжении последних десяти лет характеризуется  продолжающимся ростом естественной убыли населения и преобладанием миграционного оттока.   Необходимо отметить, что из района выезжают наиболее   активные слои населения, которые желает иметь  высокий жизненный уровень не только для себя, но и для членов своих семей и широкий круг возможностей на трудоустройство. В район приезжает в основном население пенсионного возраста.

Сохраняется ряд проблем и негативные тенденции, влияющие на демографическую ситуацию в районе:

- произошедшее в предстоящие десятилетия (2002-2019 годы) сокращение численности населения (на 22,4%);

- миграционные потери населения в пользу ближайших крупных городов (Москва, Владимир, Иваново);

- высокие показатели смертности  населения в трудоспособном возрасте в том числе от внешних причин.

Целью демографической политики в районе  является создание условий для стабильного роста численности населения Гаврилово-Посадского района.

Решением демографических проблем в предстоящие годы будут:

-повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей;

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через развитие физической культуры и спорта и  формирование  системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание  и отказ от вредных привычек;

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными причинами смертности в районе;

- создание для всех  категорий  и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, также подготовка спортивного резерва;

- снижение миграционного оттока населения, повышение миграционной привлекательности территории за счет дальнейшего развития экономики района, создание высокооплачиваемых рабочих мест;

- изменение структуры прибывших на территорию мигрантов в сторону увеличения квалификационных кадров;

-  привлечение и закрепление на территорию молодежи, путем создания комфортных бытовых условий проживания, предоставления грантовой поддержки молодежи.

Стабилизация численности населения будет связана с реализацией социальной политики, направленной на улучшение демографических  показателей – повышение рождаемости, снижение показателей смертности, увеличение продолжительности жизни, а также на создание комфортных социально-бытовых условий проживания в районе.

Вторым фактором  будет являться  развитие экономики, создающее новые высокооплачиваемые  рабочие места, способствующие закреплению населения и стимулирующее миграционный приток населения  с других территорий.

В настоящий момент негативным фактором является большое расслоение населения по уровню доходов. Почти пятая часть населения имеют доходы ниже установленного прожиточного минимума.

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является высокий показатель заболеваемости населения, увеличиваются категории уязвимых и социально незащищённых групп населения: пенсионеры, инвалиды, безработные, осуждённые.

Мероприятия

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

- создание и развитие промышленного производства;

- улучшение инфраструктурного обустройства;

- укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни..

Особо остро стоит вопрос о трудоустройстве граждан следующих категорий:

•	несовершеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет,

•	инвалиды,

•	одинокие, многодетные родители,

•	выпускники учебных заведений НПО и СПО

Основными причинами несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда является  нестабильность экономической ситуации на территории Гаврилово-Посадского поселения: новые рабочие места практически не создаются.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграци¬онного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения.

Решению поставленных задач будет способствовать развитие социальной инфраструктуры, повышение качества социальных услуг, сокращение доли бедного населения, формирование условий для динамичного развития среднего класса.

# 8. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2020 г. жилищный фонд поселения составил 190,5 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность по муниципальному образованию составляет 30,9 кв.м общ.пл./чел., что выше среднеобластного показателя (26,8 кв. м общ. пл./чел. - 2019 год).

Характеристика жилищного фонда

Таблица 8.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующая численность населения | тыс. чел. | 6,21 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода (1 января 2020 г.) | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 30,9 |
| 3. | Нормативная обеспеченность (при предоставлении жилья) | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 14 |
| 4. | Существующий жилищный фонд в том числе: | тыс. кв.м общ. пл. | 190,5 |
|  | -государственный | тыс. кв.м общ. пл. | 1,1 |
|  | -муниципальный | тыс. кв.м общ. пл. | 8,5 |
|  | -частный | тыс. кв.м общ. пл. | 180,9 |
|  | другой | тыс. кв.м общ. пл. |  |
|  | Городской ЖФ | тыс. кв.м общ. пл. | 159,6 |
|  | Сельский ЖФ | тыс. кв.м общ. пл. | 30,9 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | - |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 190,5 |
| 7. | Состоят в общем списке на получение жилья | семей | 127 |
|  |  | человек | 369 |
| 8. | Количество учреждений жилищно-коммунального хозяйства | шт. | 7 |

Жилищный фонд Гаврилово-посадского городского  поселения  составляет  190,5 тыс. кв. м, из него подавляющую часть составляет частный 180,9 тыс. кв. м. Ветхий и аварийный муниципальный жилищный фонд на территории рассматриваемого поселения отсутствует.

Благоустройство жилищного фонда поселения  на начало 2020 года*

Таблица №8.2

| Показатель | Количество кв.м общей площади | В % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| В целом по поселению |
| Водопровод | 76,3 | 40 |
| Канализация | 61,1 | 32,1 |
| Централизованное отопление | 55,2 | 29 |
| Газ | 119,2 | 62,6 |
| Электроснабжение | 188,6 | 99 |
| По сельскому жилищному фонду поселения |
| Водопровод | 2,2 | 7,2 |
| Канализация | 2,2 | 7,2 |
| Централизованное отопление |  |  |
| Газ | 2,6 Ирмес | 8,4 |
| Электроснабжение | 30,3 | 98 |
| По городскому жилищному фонду поселения |
| Водопровод | 74,1 | 46,4 |
| Канализация | 58,9 | 36,9 |
| Централизованное отопление | 55,2 | 34,6 |
| Газ | 116,6 | 73,1 |
| Электроснабжение | 158,3 | 99,1 |

Жилищный фонд поселения имеет средний уровень инженерного оборудования.

# 9. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической емкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в поселении сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 9.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма МНГП на 1000 жителей | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Обеспеченность населения объектами/услугами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 65% детей дошкольного возраста | - (отсутствуют демографические данные) | 380 | 100% (фактическая загруженость 82% от максимальной мощности зданий) |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 95 % детей школьного возраста | - (отсутствуют демографические данные) | 1240 | 100% (фактическая загруженость 52% от максимальной мощности зданий) |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Больница | Коек | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Амбулатории | Пос/в смену | по заданию на проектирование | - | 289 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Дома культуры, клубы | Мест | 25 мест на 1 тыс. человек | 155 | 350 | 225,00% |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 4,3 экземпляров на 1 жителя | 26,7 | 54,8 | 205,00% |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 на тыс. жит | 372 | 450 (школы без учета ДЮЦ) | 121,00% |
| 9 | Плоскостные сооружения | Кв.м | 1949 | 12083 | 9402 (школы без учета ДЮЦ) | 78,00% |
| Торговля и общественное питание |
| 10 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 280 | 1736 | 14098 | 812,00% |
| 11 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 248 | 228 | 92,00% |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Отделения связи | объект | Количество по нормам и правилам определяет министерство РФ | - | 1 | 100% |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 25 | 26 | 104,00% |

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Гаврилово-Посадского городского поселения функционирует 3 детских дошкольных учреждения. Мощность общеобразовательных учреждений по лицензии составляет 380 мест, фактическая посещаемость – 315 человека, общая площадь зданий – 5499,5 кв. м, площадь земельных участков  - 1,71 га.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица № 9.2

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Ед.изм. (мест) | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Износ, % | Числ.раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Гаврилов Посад | МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 1» |  | 145 | 108 | 15 | 25 | 2725 | 0,6 |
| 2 | г. Гаврилов Посад | МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 2» |  | 110 | 90 | 22 | 21 | 1 693,9 | 0,5 8 |
| 3 | г. Гаврилов Посад | МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 3» |  | 125 | 117 | 52,36 | 22 | 1080,6 | 0,53 |

В настоящее время на территории Гаврилово-Посадского городского поселения функционирует 2 детских общеобразовательных учреждения. Мощность общеобразовательных учреждений по лицензии составляет 1240 мест,  фактическая посещаемость – 652 человека, общая площадь зданий – 8847,4 кв. м, площадь земельных участков  - 2,57 га.

Характеристика общеобразовательных учреждений

Таблица №9.3

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения (мест) | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Износ*, % | Числ.раб.* | Общая площадь здания*, кв.м. | Площадь земельного участка*, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Гаврилов Посад | МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» |  | 536 | 320 | 47,5 | 34 | 2852 | 1,53 |
| 2 | г.Гаврилов Посад | МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2» |  | 704 | 332 |  | 31 | 5995.4 | 1,04 |

Учитывая необходимость обеспечения доступности школ и детских дошкольных учреждений из жилой зоны, и учитывая рассредоточенность их расположения на территории города, проектом предлагается не сокращать количество таких учреждений.

Здравоохранение

Важнейшей  проблемой  для  здравоохранения  Гаврилово-посадского  района   является  слабость  материально – технической  базы  лечебно – профилактических учреждений  района.

Основная часть первой медицинской помощи для населения оказывается в ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ. На территории ЦРБ имется поликлинника на 289 посещений в смену, стационар.

Характеристика учреждений здравоохранения  в Гаврилово – Посадском городском поселении

Таблица № 9.4

| Населенный пункт | Наименова-ние учреждения | Тип учреждения | Ед. изм. (поликл. и ФАП -пос/смену, стационар- койко/мест) | Мощность объекта | Фактическая нагрузка, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту с учетом резервов | по доку-ментам |  |
| Гаврилов Посад | ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» | Бюджетное учреждение | пос/смену | 289 | 289 | 78298 |

Культура

На территории Гаврилово-Посадского поселения  находится МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области», который реализует дополнительные программы образования музыкальной и художественно-эстетической направленности для детей.

МБУ «Районное централизованное клубное объединение»  предоставляет  комплекс услуг по обеспечению  массового культурного  отдыха,  развлечений, обучения. Центр занимается возрождением и развитием  народных культурно-художественных традиций,  стимулированием творческой активности, досугового общения населения,  удовлетворением его культурных, духовных  потребностей.

МУК «Гаврилово-Посадская городская  библиотека» организует информационно-библиотечное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального  района.

МКУ «Гаврилово-Посадский краеведческий музей» осуществляет собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций,  просветительскую и образовательную деятельность.

Характеристика учреждений культуры Гаврилово-Посадского муниципального района  по состоянию на 01.01.2020г.

Таблица № 9.5

| № п/п | Наименование учреждений | Населенный пункт/ Адрес | Основной показатель (ДК – мест, библиотеки- тыс. экземп., музей-экспонаты) | Здание специальное или приспособленное* | Состояние здания (процент износа)* | Размер участка*, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | 155000, Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д.16 | актовый зал 110 мест | актовый зал 110 мест | приспособленное | 100% | 0,4511га |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Районное централизованное клубное объединение» (филиал детского отдела МУК «Гаврилово Посадская городская библиотека») | 155000 Ивановская область, г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 9 | 350 зрительный зал- 302 кинозал- 48 мест | 350 зрительный зал-302 кинозал- 48мест 23,0 тыс. экз. книг | специально построенное | 39,02% | 0,2713 га |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Гаврилово-Посадская городская библиотека» | 155000 Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. III Интернационала, д. 18 | - | 54843 экз. | приспособленное | 81% | 0,0389 га |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение «Гаврилово-Посадский краеведческий музей» | 155000 Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, д. 5 | - | 12621 экз. основной фонд –10539 экз. научно –вспомогате-льный фонд - 2082 экз. | приспособленное | 47% | 0,057 га |

Физкультура и спорт

На территории Гаврилово-Посадского поселения расположен один спортивный зал, находящийся в оперативном управлении МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ». Площадь земельного участка под этим зданием составляет 1,78 га

Остальные спортивные сооружения находятся в составе учебных заведений и имеют следующие харакретистики.

Характеристика спортивных  сооружений

(Стадионы трибуны (мест), спортивные залы, плавательные бассейны (площадь зеркала), спортивные школы, велодромы, спортплощадки (площадь площадки), катки (площадь катка) и другие спортивные сооружения) по состоянию на 01.01.2021 г.

Таблица №9.6

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение, адрес | По спортивным залам, плавательным бассейнам и др. спортсооружениям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь залов, водного зеркала, катков или мест трибун | Здание специальное или приспособленное (для крытых сооружений)* | Качественное состояние здания (для крытых сооружений)* (% износа) | Площадь земельного участка*, кв.м |
| 1 | Спортивный зал | г. Гаврилов Посад, пос. 9 Января, д.23 | 18х9 | специальное | 50% |  |
| 2 | Спортивный зал | г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20 | 24х12 | специальное | 50% |  |
| 3 | Стрелковый тир | г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20 | 60х8 | приспособленное | 50% |  |
| 4 | Футбольное поле | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 100х50 |  |  |  |
| 5 | Многофункциональная спортивная площадка «Газпром – детям» | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 40х20 |  |  |  |
| 6 | Малая спортивная площадка | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 27х11,5 |  |  |  |
|  | Плоскостное сооружение | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 400х4 |  |  |  |
|  | Плоскостное сооружение | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 20х10 |  |  |  |
|  | Плоскостное сооружение | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 37х16 |  |  |  |
|  | Плоскостное сооружение | г. Гаврилов Посад, пос. 9 | 10х10 |  |  |  |
|  | Плоскостное сооружение | г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20 | 40х20 |  |  |  |

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории поселения функционирует магазины розничной торговли, общей торговой площадью 14098 кв.м, что в несколько раз превышает показатели требуемых, согласно МНГП, объектов торговли.

По предприятиям общественного питания, согласно МНГП, количества посадочных мест недостаточно (не хватает 20 мест). Генпланом предлагается размещение предприятий общественного питания не мененее, чем на 20 посадочных мест.

По предприятиям бытового обслуживания количество рабочих мест соответствует МНГП.

Инфраструктура потребительского рынка не является регулируемым видом обслуживания населения и государственными нормативами не охватывается, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Предполагается, что данная сфера будет развиваться на основе частных предприятий, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. Спрос населения на те или иные услуги, в зависимости от качества и цены, должен определять уровень развития рассматриваемых отраслей.

Потребительский рынок Гаврилово-Посадского городского поселения представлен всеми необходимыми видами объектов.

Характеристика предприятий торговли и общественного питания

Таблица №9.7

| № п/п | Наименование | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торговая площадь - кв м, общепит – количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Хозтовары» | ООО «Агро» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 78 | 36,9 |
| 2 | Магазин «Продукты» | ООО «Агро» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 2 А | 76,7 |
| 3 | Магазин «Продукты» | ООО «Агро» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, д. 30 А | 78,9 |
| 4 | Магазин «Людмила» | ИП Зурнаджян С.Р. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д. 33 | 60,0 |
| 5 | Магазин «Хозяин» | ИП Ермолаев Е.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 29 | 170,0 |
| 6 | Магазин «Продукты» | ИП Илиев Х.А. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 1А | 115,0 |
| 7 | Магазин «Домострой» | ИП Магомедова Д.Ш. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, д. 12 | 89,1 |
| 8 | Магазин «Строитель» | ИП Шабранский А.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, д. 4 | 63,4 |
| 9 | Магазин «Продукты» | ИП Муршудов И.Р.о. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 46 | 26,0 |
| 10 | Магазин «Промтовары» | ИП Муршудов И.Р.о. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 46 | 38,0 |
| 11 | Магазин «1000 мелочей» | ИП Астафьева И.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 298,0 |
| 12 | Магазин «Удачная покупка» | ИП Машихина И.Н. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, д. 4 | 50,3 |
| 13 | Магазин «Мебельерка» | ООО «ТП Лифаночка» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 3 | 140 |
| 14 | Магазин «Автозапчасти» | ИП Логинова Л.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, д. 12 | 30,0 |
| 15 | Магазин «Стройматериалы» | ИП Камарали А.М. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67П | 360,0 |
| 16 | Магазин «Кокетка» | ИП Волкова Г.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. 3-го Интернационала, д. 28 | 28,0 |
| 17 | Магазин «Джинсовый рай» | ИП Лучанинова М.А. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 15 | 105,0 |
| 18 | Магазин «Магнит» | АО «Тандер» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 1 | 456,0 |
| 19 | Магазин «Магнит» | АО «Тандер» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д. 45А | 320,0 |
| 20 | Магазин «Fix price» | ООО «Бэст прайс» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д. 45А | 283,3 |
| 21 | Магазин «Пятерочка» | ООО «Агроторг» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Октябрьская, д. 4 | 380,0 |
| 22 | Магазин «Спутник» | ИП Орешников И.С. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 20,0 |
| 23 | Магазин «Продукты» | ИП Тарандин А.Ю. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, д. 5 | 46,0 |
| 24 | Магазин «Продукты» | ИП Балашова Ю.Н. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, 2А | 24,0 |
| 25 | Магазин «Московская ярмарка» | ИП Алиев Ф.М.о. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 5 | 135,5 |
| 26 | Магазин «Мастер» | ИП Дунаева Е.А. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Базарная, д. 1 | 295,7 |
| 27 | Магазин «ТЦ Пассаж» | Молчанов Н.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 2 | 925,8 |
| 28 | Магазин «Бристоль» (расположен в «ТЦ Пассаж») | ООО «Альбион 2002» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 2 | 112,2 |
| 29 | Магазин «Дунай» | ИП Багникян Г.Л. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Горького, д.39 | 31,0 |
| 30 | Магазин «Визит» | ИП Суярко В.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 26 | 37,8 |
| 31 | Торговые ряды (магазин «Мясной дворик» магазин «Вся в розочках» магазин «Хозтовары» Аптека Магазин «Радуга» Магазин «Косметик для всей семьи» Магазин «Обувь» Магазин «Химия» Магазин «Книги» Магазин «Игрушки» Магазин «У Марины» Магазин «ЗОО» Магазин «Косметика.prof» Магазин «Колбасный домик» Магазин «Фасоль» Магазин «Хозтовары» Магазин «Автозапчасти» Магазин «Пресса для всех» Магазин «Техно» Магазин «Чемпион») | ИП Гаспарян А.А. ИП Ананьева В.В. ИП Курашина Н.С. ООО «Адонис» ИП Шабранский А.В. ИП Астапенкова И.Б. ИП Воробьева Т.А. ИМ Медникова С.А. ИП Лазутин В.И. ИП Кашкина Е.В. ИП Черепкова М.А. ИП Майорова Н.В. ИП Ермолаева О.С. ИП Попов Д.Н. ООО «Агро» ООО «Агро» ИП Зайцев А.А. ИП Кузьминова Е.А. ИП Орешников И.С. ИП Сысоев А.Г. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 17 | 68,1 58,4 144,0 – 215,0 15,0 15,0 15,0 22,0 20,6 20,6 10,0 15,0 15,0 85,1 157,0 146,7 10,0 20,0 42,0 |
| 32 | Магазин «Каприз» | ИП Астапенкова И.Б. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 11 | 30,0 |
| 33 | Магазин «Одежда» | ИП Евдокимова С.Е. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 11 | 15,0 |
| 34 | Магазин «Цветы» | ИП Апыхтина Л.О. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 11 | 32,2 |
| 35 | Кафе «Посадский дворик» | ИП Арсанкаев Р.М. (арендует ИП Шумейков С.В.) | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 19 | 80 |
| 36 | Кафе «Лаваш & хмель» | ИП Шишкин М.А. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д .2 | – |
| 37 | Кафе «Семейное» | ИП Магомедова Д.Ш. | г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, д. 12 | 90 |
| 38 | Кафе «Горец» | ИП Печикян Т.П. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Петровский проезд, д. 1а | 28 |
| 39 | Бар «49 коней» | ООО «СВР-ТУР» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Суздальское шоссе, 13 | 30 |

Характеристика предприятий бытового обслуживания

(гостиницы, бани, прачечные, ателье по пошиву одежды, химчистки, парикмахерские и т.п.)

Таблица №9.8

| № п/п | Наименование объекта, в чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (мест в гостиницах, помывочных мест в банях, кг сухого белья в смену в прачечных) | Здание специальное или приспособленное (материал стен) * | Здание отдельно стоящее или встроенно-пристроенное в жилой дом* | Состояние здания (хорошее, ветхое, аварийное)* | Количество рабочих мест* | Площадь земельного участка*, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница «Посадский дворик», ИП Арсанкаев Р. М. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д.19 | 5 номеров | Специальное | Отдельно стоящее | Хорошее | 3 | – |
| 2 | Гостевой дом, ИП Тепоян А. П. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 4 | 3 номера | Специальное | Отдельно стоящее | Хорошее | 3 | – |
| 3 | Городская баня, МБУ «Надежда» | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, 36н | – | Специальное | Отдельно стоящее | – | 6 | – |
| 4 | Салон-парикмахерская «Моника», ИП Егиазарян М.Д. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 4 | – | Специальное | Отдельно стоящее | Хорошее | 3 | – |
| 5 | Салон красоты, ИП Дмитриева О.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д. 7 | – | Приспособленное | Встроенно-пристроенное в жилой дом | Хорошее | 4 | – |
| 6 | Ритуальные услуги, ИП Лазарева Т.В. | Ивановская обл., Гаврилов Посад, ул. 3-го Интернационала, д. 9 | – | Приспособленное | Встроенно-пристроенное в жилой дом | Хорошее | 2 | – |
| 7 | Бюро ритуальных услуг, ИП Вартанян А.П. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | – | Специальное | Отдельно стоящее | Хорошее | 2 | – |
| 8 | Фотоуслуги, ИП Силин Ю.Н. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 2 | – | Приспособленное | Отдельно стоящее | Хорошее | 1 | – |
| 9 | Фотоуслуги, ИП Золотов Г.В. | Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 11 | – | Приспособленное | Отдельно стоящее | Хорошее | 2 | – |

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов. В таблице 9.1 представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СП 42.133302011 и Местным нормативам градостроительного проектирования Гаврилово-Посадского муниципального района. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Стратегией социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:

- оснащение образовательного процесса материально-техническим и учебно-наглядным оборудованием;

- ремонт образовательных учреждений;

- развитие дополнительного образования (дополнительное обучение способных школьников, информатизация учреждений дополнительного образования, внедрение новых форм организации летнего отдыха, досуга, занятости несовершеннолетних);

- укрепление материально-технической базы экспериментальной площадки по работе с одаренными детьми.

Генпланом не предлагается строительство новых или реконструкция (с целью увеличения вместимости) имеющихся образовательных учреждений, а также закрытие существующих.

Здравоохранение

Состояние здоровья и  непосредственно связанное с ним долголетие являются важнейшими условиями  полноценной и счастливой жизни человека.

Состояние здоровья  населения поселения характеризуется стойкими негативными тенденциями медико-демографических показателей (естественная убыль населения, обусловленная высоким показателем смертности на фоне невысокой  рождаемости, старение населения, регрессивный тип развития половозрастной структуры населения).

За последние годы на территории  района многое делается для развития  системы здравоохранения,  внедряются новые технологии, оборудование,  механизмы предоставления медицинской помощи. С начала 2000-х годов основными направлениями работы   были улучшение состояния здоровья детей и матерей, укрепление первичной медико-санитарной помощи, профилактика наиболее распространенных заболеваний социального характера. Несмотря на произошедшие позитивные изменения в работе системы здравоохранения, на сегодняшний день  актуальны такие проблемы:

- преимущественная ориентация на лечение заболеваний, а не на их предотвращение, низкая мотивация населения к здоровому образу жизни, высока распространенность поведенческих факторов риска заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- низкая эффективность использования медицинского оборудования, в том числе недостатка подготовленных кадров, а также недостаточное оснащение медицинским оборудованием во врачебных амбулаториях и в  фельдшерско-акушерских пунктах;

- сложность и затратность обеспечения в полном объеме необходимой медицинской помощью части населения из-за сложной транспортной доступности отдельных населенных пунктов.

Главной целью здравоохранения является увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной  и качественной медицинской помощи.

Для достижения  поставленной цели основными направлениями  деятельности в предстоящие годы должны стать:

- обеспечение охвата всех граждан  профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную  медико-санитарную помощь;

- оптимизация работы медицинских  организаций, оказывающих  первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита медицинских кадров путем привлечения и закрепления их в учреждения здравоохранения района, в том числе путем целевой подготовки специалистов, обеспечения их жильем, повышения уровня оплаты труда;

-  внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;

- разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, включая  создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

- формирование системы защиты  прав пациентов.

Генпланом планируется:

- капитальный ремонт учреждений здравоохранения района: проведение капитального ремонта помещений стационара ЦРБ. Проведение капитальных  ремонтов на ФАПах: Гаврилово-Посадский.

- техническое переоснащение и обновление устаревшего оборудования и санитарного автотранспорта.

Культура

Выявлены следующие проблемы в сфере культуры:

- неравномерность в развитии социально-культурной инфраструктуры поселения;

- неравенство материальных возможностей различных социальных групп и слоев в приобщении к культурным ценностям и услугам;

- недостаточность внедрения информационных и коммуникативных технологий в сфере практической деятельности учреждений и организаций культуры;

- отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований и слабое развитие предпринимательской деятельности в сфере культуры.

-отсутствие полноценного комплектования фондов  библиотек документами на различных носителях информации;

- высокий процент износа зданий Центра русского народного творчества и городской библиотеки.

Для решения проблем в культурной сфере в рамках генерального плана предлагается

1. Провести реконструкцию зданий Центра русского народного творчества и городской библиотеки.

Физкультура и спорт

Генпланом предлагается использовать имеющиеся спортивные площадки и плоскостные сооружения.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Генпланом предлагается размещение предприятия общественного питания не менее, чем на 20 посадочных мест.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 10. Планировочная структура поселения

Территория Гаврилово-Посадского поселения расположена в центральной части Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Основу планировочной структуры поселения составляют город Гаврилов-Посад, являющийся его центром.

На территории муниципального образования Гаврилово-Посадского поселение находится 12 населенных пунктов:

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население (данные Росстата- по поселению и Гаврилово-Посаду 2020 год, по остальным населенным пунктам — 2019 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гаврилово-Посад | город, административный центр | 5560 |
|  | Бексерово | деревня | 0 |
|  | Воймига | село | 0 |
|  | Загородный | село | 235 |
|  | Закомелье | село | 55 |
|  | Ирмес | село | 219 |
|  | Краснополянский | село | 0 |
|  | Маньково | деревня | 6 |
|  | Муравкино | село | 1 |
|  | Огренево | село | 36 |
|  | Садовый | село | 0 |
|  | Ярышево | село | 100 |
|  | Всего: |  | 6213 |

Численность населения на 01.01.2020 г. согласно Росстату составляет 6213 чел..

## 10.1. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

Производственная зона.

Развитие производственного комплекса муниципального образования предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственных объектов предлагается сосредоточить на территории существующих и бывших промзон. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Жилая и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются на свободных землях, предназначенных для такой застройки в населенных пунктах.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловая зона поселения включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, дома культуры, клуб, административное здание, объекты здравоохранения.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации(в составе проектов планировки).

# 11. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области осуществляются автомобильным транспортом.

Автодорожная составляющая представлена сетью дорог IV технической категории и сетью грунтовых проселочных дорог.

Основу дорожной сети общего пользования составляют межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги являются областной собственностью, их содержание и развитие находится в  сфере ответственности Департамента дорожного хозяйства по Ивановской области и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.

Все дороги общего пользования межмуниципального значения, проходящие по поселению, имеют твёрдое покрытие.

Протяженность автомобильных дорог по территории поселения составляют 47,8 км. Около 28% дорог имеют асфальтовое покрытие, 13% - щебеночное. Грунтовые дороги составляют 59%.

Дороги находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта дорожного полотна и водопропускных  сооружений.

В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается  большая часть улиц поселения. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия, наличием выбоин и низким коэффициентом сцепления.

В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах поселения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества не отремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования на территории поселения

Таблица №11.1

| № п/п | Наименование дороги | Значение дороги | Протяженность на территории поселения, км | В том числе по видам покрытия: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | щебень |
| 1 | ул. Суздальское шоссе | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,09 | 1,09 |  |
| 2 | ул. Дзержинского (Асфальтобетонное покрытие) | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2432 | 0,2432 |  |
| 3 | ул. Розы Люксембург | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,9162 | 0,9162 |  |
| 4 | пл. Октябрьская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,39 | 0,39 |  |
| 5 | ул. Октябрьская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,38 | 0,38 |  |
| 6 | ул. Карла Либкнехта | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,617 | 0,617 |  |
| 7 | пл. Базарная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,36 | 0,36 |  |
| 8 | ул. Советская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,672 | 1,672 |  |
| 9 | ул. Шушина | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,536 | 1,536 |  |
| 10 | пл. Советская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,0915 | 0,0915 |  |
| 11 | ул. Лизы Болотиной | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,3467 | 1,3467 |  |
| 12 | ул. Красноармейская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,806 | 0,806 |  |
| 13 | ул. 3 Интернационала | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,3744 | 0,3744 |  |
| 14 | ул. Урицкого | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,62 | 0,62 |  |
| 15 | ул. Карла Маркса | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,4 | 0,4 |  |
| 16 | ул. Горького | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,1 | 1,1 |  |
| 17 | ул. 9 Января | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,4 | 0,4 |  |
| 18 | р-н ул. Селиверстова | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,6 |  |  |
| 19 | ул. Шумиловская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,85 |  | 0,85 |
| 20 | ул. Подгорная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,55 |  | 0,55 |
| 21 | ул. Пионерская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,5 |  |  |
| 22 | ул. Окружная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,5 |  |  |
| 23 | ул. Завокзальная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,85 |  | 0,85 |
| 24 | на новое кладбище | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,0 |  | 1,0 |
| 25 | 5 Шушинский пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,23 |  | 0,23 |
| 26 | Советский пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,4 |  | 0,4 |
| 27 | Шушинский пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  | 0,2 |
| 28 | 3 Советский пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,3 |  |  |
| 29 | Фабричный проезд | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,45 |  |  |
| 30 | ул. Фабричная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,33 |  |  |
| 31 | ул. Текстильная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,3 |  |  |
| 32 | Совхозный проезд | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,6 |  |  |
| 33 | ул. Селиверстова | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,42 |  |  |
| 34 | ул. Светлая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,5 |  | 0,5 |
| 35 | ул. Садовая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,45 |  |  |
| 36 | Первомайский пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,35 |  |  |
| 37 | Совхозный пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,35 |  |  |
| 38 | ул. Новая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,6 |  |  |
| 39 | ул. Кирова | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,44 |  |  |
| 40 | ул. Калинина | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,42 | 0,3 |  |
| 41 | ул. Заречная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,32 |  |  |
| 42 | Загородный пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,36 |  |  |
| 43 | ул. Загородная (асфальтобетонное покрытие) | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,146 | 0,146 |  |
| 44 | Завокзальный пер. | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,4 |  |  |
| 45 | с. Загородный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 46 | с. Ирмес | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,5 |  | 0,3 |
| 47 | с. Закомелье | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,18 |  | 1,18 |
| 48 | с. Ярышево | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 3,1 |  |  |
| 49 | с. Огренево, | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,24 |  |  |
| 50 | д. Маньково | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,9 |  |  |
| 51 | с. Муравкино | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,93 |  |  |
| 52 | д. Бексерево | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,38 |  |  |
| 53 | с. Воймига | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,83 |  |  |
| 54 | г. Гаврилов-Посад ул. Восточная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,15 |  |  |
| 55 | ул. Высоковольтная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,15 |  |  |
| 56 | ул. Горная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 57 | ул. Двор Фабрики | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,45 |  |  |
| 58 | ул. 1-я Завокзальная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0.2 |  |  |
| 59 | пер. 2-й Завокзальный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0.13 |  |  |
| 60 | пер. 3-й Завокзальный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,15 |  |  |
| 61 | пер. 4-й Завокзальный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,08 |  |  |
| 62 | пр. 1-й Заречный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0.28 |  |  |
| 63 | пр. 2-й Заречный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,15 |  |  |
| 64 | ул. Зеленая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 65 | пр. Ивановский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,19 |  |  |
| 66 | ул. Ипподромная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,18 |  |  |
| 67 | ул. Комсомольская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 68 | ул. Мельничная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 69 | пер. 1-й Набережный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 70 | пр. Набережный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,08 |  |  |
| 71 | пер. 2-й Набережный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 72 | пр. 2-й Набережный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,1 |  |  |
| 73 | пер. Новый | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,1 |  |  |
| 74 | ул. Первомайская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 75 | пр. Первомайский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,35 |  | 0,35 |
| 76 | пр. Петровский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,66 |  |  |
| 77 | пр. 1-й Подгорный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 78 | пер. 1-й Подгорный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,15 |  |  |
| 79 | пр. 2-й Подгорный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,1 |  |  |
| 80 | пер. 2-й Подгорный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,12 |  |  |
| 81 | пер. 3-й Подгорный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,1 |  |  |
| 82 | ул. 1-я Рабочая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,22 |  |  |
| 83 | ул. 2-я Рабочая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 84 | пл. Совхозная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,71 |  |  |
| 85 | пр. 1-й Совхозный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 86 | пер. 1-й Совхозный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 87 | пр. 1-й Текстильный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,1 |  |  |
| 88 | пр. 2-й Текстильный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,1 |  |  |
| 89 | пер. 1-й Шушинский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,2 |  |  |
| 90 | пер. 2-й Шушинский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,19 |  |  |
| 91 | пр. 2-й Шушинский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 92 | пер. 3-й Шушинский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,22 |  |  |
| 93 | пер. 4-й Шушинский | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,25 |  |  |
| 94 | ул. Южная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,28 |  |  |
| 95 | ул. Янышева | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,23 |  |  |
| 96 | с. Ирмес ул. Богатая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,6 |  |  |
| 97 | с. Ирмес ул. Панельная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,3 |  |  |
| 98 | с. Ирмес ул. Набережная | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,5 |  |  |
| 99 | с. Закомелье ул. Новая | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,4 |  |  |
| 100 | с. Загородный | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 1,0 |  |  |
| 101 | ул. Пионерская | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,38 | 0,38 |  |
| 103 | ул. Дзержинского (Грунтовое покрытие) | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,42 |  |  |
| 104 | ул. Загородная (Грунтовое покрытие) | общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского городского поселения | 0,22 |  |  |

Транспортное обслуживание населения

Уровень транспортного обслуживания населения зависит, в первую очередь, от наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам.

Междугороднее автобусное сообщение: г. Гаврилов Посад – г. Иваново; г. Гаврилов Посад – г. Суздаль

Расстояние от г. Гаврилов Посад до населенных пунктов:

С. Ярышево – 2,5 км, с. Закомелье – 4 км, с. Загородный (асфальт) – 2 км,             с. Садовый – 3 км, с. Ирмес – 4 км, с. Огренево (асфальт) – 3,5 км, с. Воймига – 5 км, д. Бексерово – 5 км, с. Муравкино – 4,5 км, д. Маньково (асфальт) – 4 км.

Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет потребностям населения поселения (обеспечивает устойчивую пассажирскую связь с районным центром, а также районного центра с областным). Основные проблемы для этой отрасли – плохое состояние дорожного покрытия на дорогах, по которым проходят маршруты. Особенно вызывает опасение состояние автодорог, по которым осуществляется движение школьных автобусов. В связи с этим в ближайшее время необходимо составить программу капитального ремонта дорог, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

К первоочередным мероприятиям развития автомобильного транспорта поселения следует отнести:

- Формирование и расширение сети местных автомобильных дорог поселения для обеспечения связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования;

- Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение школьных автобусов;

- Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения (особенно на  аварийно опасных участках).

# 12. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы:

- "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 23.12.2019);

- "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. от 23.12.2019);

- "СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минстроя России от 28.11.2018 N 763/пр);

- "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) (ред. от 20.11.2019);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

## 12.1. Водоснабжение

Система водоснабжения г. Гаврилов Посад представляет собой замкнутую сеть водопровода с тремя артезианскими скважинами, расположенными на равном удалении в крайних точках кольца водопровода. На ул. Карла Маркса имеется  2 арт. скважины, в работе находится одна из них в зависимости от потребности воды. Артезианские скважины оснащены частотными преобразователями, что позволяет поддерживать в системе постоянное давление, осуществлять плавный пуск насосов и их автоматическое включение. Подача воды происходит непосредственно в сети водопровода до конечного потребителя. Накопительные емкости и система очистки воды отсутствуют.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым нормам. Основная часть скважин является собственностью Гаврилово-Посадского городского поселения. Все скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные). На скважинах установлены насосы различных марок и мощности. На скважинах ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Загородная и с. Ирмес установлены преобразователи частоты тока, которые обеспечивают поддержание стабильного заданного давления в системе централизованного водоснабжения, тем самым снижая аварийность сетей, потерь воды при транспортировке и эффективное использование энергоресурсов. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды.

Система водоснабжения поселения централизованная. Подача воды осуществляется населению на хозяйственно-питьевые нужды,   технологические нужды производственных предприятий и на пожаротушение.

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 18599 м.

Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения

Таблица 12.1.1

| № п\п | Наименование | Диаметр, мм | Вид материала | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоводы, в т.ч |  |  | 14199 |
| 2. | Уличная водопроводная сеть | 150 | чугун, п/э | 9300 |
| 3. | Внутридворовая сеть | 63 | металл, п/э | 4899 |
| с. Ирмес |  |
| 4. | Водоводы, в т.ч. |  |  | 4400 |
| 5. | Уличная водопроводная сеть | 100 | чугун, п/э | 1800 |
| 6. | Внутридворовая сеть | 50 | п/э | 2600 |
|  | Всего: | - | - | 18599 |

Кроме этого имеются сети АО «РЖД» диаметра 100 чугун — 1,287 км, 25-200 диаметра сталь 0,245 км. По водопотреблению данные отсутствуют.

Параметры работы системы водоснабжения

1. Артезианская скважина ул. Пионерская.

Год бурения – 1989;

Глубина скважины – 60 м.;

Установленный насос – ЭЦВ-6-10-140;

Установлен частотный преобразователь Е2-8300.

Павильон выполнен из кирпича. Подающая труба ПНД, d=40 мм.

2. Артезианская скважина ул. Карла Маркса.

Год бурения – 1985;

Глубина скважины – 49,5 м.;

Установленный насос – ЭЦВ-6-10-140;

Установлен частотный преобразователь Е2-8300.

Павильон выполнен из кирпича. Подающая труба d= 40 мм, ПНД.

3. Артезианская скважина ул. Карла Маркса.

Год бурения – 2013;

Глубина скважины – 141 м.;

Установленный насос – SP 5a-33;

Установлен частотный преобразователь Е2-8300.

Артезианская скважина включена в систему основной арт. скважины ул. Карла Маркса.

4. Артезианская скважина ул. Лизы Болотиной.

Год бурения – 2014;

Глубина скважины – 133,5 м.;

Установленный насос – SP 8a-25;

Установлен частотный преобразователь Е2-8300.

Павильон металлический. Подающая труба d=32 мм, ПНД.

Артезианские скважины №№ 1,2,3,4 снабжают водой ул. Карла Маркса, 3 Интернационала, Октябрьская, Советская, 3 Советский пер., Набережная, Базарная, Шушина, Лизы Болотиной, Светлая, Карла Либкнехта, 1 Советский пер., Шушенский пер., 5 Шушенский пер., Первомайская, Первомайский пер., Дзержинского, пл. Октябрьская, г. Гаврилов Посада. Система водопровода предусматривает расположение смотровых колодцев с запорной арматурой таким образом, чтобы при выходе из строя участка водопровода, его можно было перекрыть, не нарушая работу всей системы. Трубопроводы проложены из труб ПНД, чугун, сталь, асбест. Диаметры от 150 мм и меньше, в зависимости от объемов.

5. Артезианская скважина ул. Загородная

Артезианская скважина ул. Загородная обеспечивает холодной водой ул. Загородная и ул. Текстильная г. Гаврилов Посада.

Год бурения – 1982;

Глубина скважины – 48,5 м.;

Установленный насос – ЭЦВ-6-10-110;

Установлен частотный преобразователь Е2-8300.

Павильон выполнен из кирпича. Подающая труба ПНД, d=40 мм.

Система водопровода ул. Загородная и ул. Текстильная не замкнутая, выполнена из труб ПНД d=50 мм, чугун d=100 мм, сталь d=76 мм. Насос артезианской скважины работает через частотный преобразователь. В системе водопровода установлена водопроводная башня емкостью 32 т, которая используется только в случае выхода из строя частотного преобразователя.

6. Артезианская скважина с. Ирмес.

Артезианская скважина с. Ирмес обеспечивает водой жителей с. Ирмес ул. Панельная.

Год бурения – 2013;

Глубина скважины – 21 м.;

Установленный насос – SP 5a-17;

Установлен частотный преобразователь Е2-8300.

Павильон металлический. Подающая труба d=32 мм, ПНД.

Система водопровода с. Ирмес выполнена из труб ПНД d=100 мм, чугун d=100 мм, ПНД d=76 мм. Система не снабжена водонапорной башней, насос работает через частотный преобразователь.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ РАЙОНА Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 9 ЯНВАРЯ,

УЛ. ГОРЬКОГО (РАЙОН ФАБРИКА)

Система водоснабжения района фабрики представляет собой комплекс, состоящий из 5 артезианских скважин, станции обезжелезивания с накопительными емкостями воды и станцией второго подъема, сетями водоснабжения.

Снабжение водой осуществляется по ул. Горького (д.3), ул. Р. Люксембург (д. 28, 24, 22, 20, 30, 34), ул. 9 Января (д. 1, 3, 19, 21, д. сад №3, школа № 2, 13, 15), ул. Калинина (д. 4, 6, 1, 3, 7, 9,), пр. Фабричный, ул. Фабричная, ул. Селиверстова, Набережный д. 15, газовая котельная  ул. К. Маркса.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА № 4

г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург

Год ввода в эксплуатацию – 1978.

Глубина – 60 м.

Установленный насос – ЭЦВ6-6,5-140.

Глубина установки насоса – 31 м.

Дебет – 345 м3/ сут.

Среднесуточный водоотбор – 201 м3/сут.

Уровень: стат.- 8 м., дин. – 14 м.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА № 5

г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики (не используется)

Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Глубина – 52 м.

Установленный насос – К-80/65-160.

Глубина установки насоса – 12 м.

Дебет – 120 м3/ сут.

Среднесуточный водоотбор – 54,1 м3/сут.

Уровень: стат.- 6 м., дин. – 5,7 м.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА № 7

г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург

Год ввода в эксплуатацию – 1989.

Глубина – 56 м.

Установленный насос – ЭЦВ6-16-110.

Глубина установки насоса – 32 м.

Дебет – 360 м3/ сут.

Среднесуточный водоотбор – 0 м3/сут.

Уровень: стат.- 5 м., дин. – 10 м.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА № 8 (не используется)

г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург

Год ввода в эксплуатацию – 1988.

Глубина – 65 м.

Установленный насос – ЭЦВ6-10-140.

Глубина установки насоса – 31 м.

Дебет – 144 м3/ сут.

Среднесуточный водоотбор – 57,6 м3/сут.

Уровень: стат.- 5 м., дин. – 6,5 м.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА № 6

г. Гаврилов Посад, ул. 9 Января (не используется)

Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Глубина – 52 м.

Установленный насос – К-80/65-160.

Глубина установки насоса – 12 м.

Дебет – 120 м3/ сут.

Среднесуточный водоотбор – 54,1 м3/сут.

Уровень: стат.- 6 м., дин. – 5,7 м.

СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ.

Станция обезжелезивания воды находится в эксплуатации с 10 марта 1974 года.

Проектная производительность станции составляет 500 м3/сутки.

Пуско-наладочные работы производились в марте 1974 года промышленным производственно-техническим объединением  «Промэнергоремонт».

Характеристики водозаборных сооружений (артскважин и колодцев общего пользования)

Таблица № 12.1.2

| Наименование источника | Месторасположение | Ведомственная принадлежность | Мощность т. м3 в сутки* | Существующая зона санитарной охраны* (м) | Глубина скважины (колодца)* | Дебет* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колодец, Интернационала, д.8 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, Горького,45 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Калинина,26 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, Калинина,42 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, Карла Либнехта,16 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,0 |  |
| Колодец, Фабричная,18 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 4,8 |  |
| Колодец, Фабричная ,30 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Садовая,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, Селивёрстова,14 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 4,2 |  |
| Колодец, Селивёрстова,23 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Пер. Садовый,18 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,1 |  |
| Колодец, Кирова,7 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,9 |  |
| Колодец, Кирова,32 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Колодец, Красноармейская,37 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, Красноармейская,23 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 7,0 |  |
| Колодец, Красноармейская,8 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, Красноармейская,51 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Красноармейская,39 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, Загородная,13 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 4,8 |  |
| Колодец, Загородная ,37 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, Загородный пер.9 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Загородный пер.,36 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Новая,10 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, Заречная,11 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, Заречная,26 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, 1-ый заречный пер.7 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, Розы Люксембург,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, Советская,3 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, Первомайская,14 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, Горная,3 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,1 |  |
| Колодец, Мельничная,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,1 |  |
| Колодец, Карала Маркса,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Урицкого,56 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Шушина,13 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,9 |  |
| Колодец, 1-Шушинский пер.,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, 2-ая Рабочая | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Колодец, 1-й Завокзальный пер.,3 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, 1-я Завокзальная,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, Завокзальная,15 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Колодец, Завокзальная,45 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, Завокзальная,63 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, Завокзальная,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Колодец, Подгорная пер.,1 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,4 |  |
| Колодец, Погорная,15 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, Рабочая,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, 2-ая Рабочая,12 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Суздальское шоссе,9 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, Суздальское шоссе,22 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, Ипподромная,4 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, Зелёная,11 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,1 |  |
| Колодец, Петровский пр.13 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,5 |  |
| Колодец, Шумиловская,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, 1-Совхозный пер,6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,1 |  |
| Колодец, Совхозная пл.8 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Дзержинского,40 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,0 |  |
| Колодец, 2-ой Набережный пер.6 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, Высоковольтный пер.1 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, с. Загородный,11 | г. Гаврилов Посад | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, с. Загородный,42 | с. Загородный | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,7 |  |
| Колодец, С. Загородный,2-а | с. Загородный | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, с. Огренево,1 | с. Огренево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,7 |  |
| Колодец, с. Огренево,30 | с. Огренево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, д. Маньково,34 | д. Маньково | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, с. Воймига | с. Воймига | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Выгонная,10 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Конец,15 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,4 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул.Конец,26 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,5 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Красный Порядок,37 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,6 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Новая,12 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 5,8 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Гора,5 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,1 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Гора,23 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,2 |  |
| Колодец, с. Ярышево, ул. Ерзовка,15 | с. Ярышево | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,4 |  |
| Колодец, с. Закомелье, ул. Ильинская,10 | с. Закомелье | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,5 |  |
| Колодец, с. Закомелье, ул.Ильинская,53- а | с. Закомелье | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,4 |  |
| Колодец, с. Закомелье,9 | с. Закомелье | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Колодец, с. Закомелье, ул. Новая,23 | с. Закомелье | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Колодец, с. Ирмес,32 | с. Ирмес | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (опер.упр.МБУ «Надежда») |  |  |  | 6,3 |  |
| Артскважина | г.Гаврилов-Посад, ул. Пионерская | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 16 | 7,03 | Нет | 60 | 18 |
| Артскважина | г.Гаврилов-Посад, ул. Карла Маркса | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 8 | 4,21 | Нет | 49,5 | 11 |
| Артскважина | г.Гаврилов-Посад, ул. Загородная | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 8 | 1,95 | Нет | 48 | 17 |
| Артскважина | г.Гаврилов-Посад, ул. Лизы Болотиной | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 10 | 2,81 | Нет | 51 | 9 |
| Артскважина №4 | г.Гаврилов-Посад, ул. Розы Люксембург | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 10 | 0 | Нет | 60 | 345,6 |
| Артскважина №5 | г.Гаврилов-Посад, Двор фабрики | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 16 | 0 | Нет | 32 | 120 |
| Артскважина №6 | г.Гаврилов-Посад, пос. 9 Января | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 10 | 0 | Нет | 60 | 259,2 |
| Артскважина №7 | г.Гаврилов-Посад, ул. Окружная | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 20 | 6,58 | Нет | 56 | 360 |
| Артскважина №8 | г.Гаврилов-Посад, ул. Окружная | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 10 | 0 | нет | 65 | 144 |
| Артскважина | Гаврилово-Посадский район, с. Ирмес | Собственность Гаврилово-Посадского городского поселения (хоз.вед.МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город») | 5 | 0,42 | Нет | 20 | 98 |
| Артскважина 1 | г.Гаврилов Посад; в 1,0 км ЮЗ ж/д станции, левый берег р.Ирмес | АО «РЖД» |  |  |  | 64 |  |
| Артскважина 2 | г.Гаврилов Посад; в 1,0 км ЮЗ ж/д станции, левый берег р.Ирмес | АО «РЖД» |  |  |  | 64 |  |
| Артскважина 1,2 и резервная | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево, геологическое изучение с целью поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического обеспечения водой проектируемого предприятия «Свиноводческий комплекс на 2500 голов свиноматок полного цикла «Петровский») | ООО Тарбаево» |  |  | нет |  |  |

Техническое состояние системы водоснабжения

Модернизация системы водоснабжения производится в недостаточном объеме ввиду отсутствия достаточного финансирования.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и п/э  трубопроводов диаметром от 50 до 159  мм общей протяженностью около 18599 м. Износ существующих водопроводных сетей   составляет более 75%, что негативно сказывается на качестве поставляемой воды.

В ходе технического обследования выявлен ряд существенных проблем:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Водозаборные узлы и водонапорные башни требуют ремонта.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории муниципального образования

2. Источником водоснабжения Гаврилово-Посадского городского поселения являются межпластовые и частично грунтовые воды.

3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в допустимых пределах, за исключением концентрации  железа.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует замены отдельных участков трубопроводов.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации Гаврилово-Посадского городского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, спортивных и игровых площадок.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения населения муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Гаврилово-Посадского городского поселения принимаются межпластовые воды.

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока  оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало - и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией– 195 л/чел. в сутки

- индивидуальной жилой застройки – 142 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 40 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 45 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с 
СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице

Баланс водопотребления

Таблица 12.1.3

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2018 г. прогноз тыс.м3 | 2023 г. прогноз тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды | 261,8 | 275 |
| 2. | Реализация, в том числе: | 238 | 250 |
| 2.1. | Население | 221 | 232 |
| 2.2. | Организации финансируемые из бюджета | 3 | 3 |
| 2.3. | Муниципальные учреждения | 9 | 9 |
| 2.3.1 | в т.ч. горячее водоснабжение | 4.3 | 4.3 |
| 2.4. | Прочие потребители | 5 | 6 |
| 3 | Потери при транспортировке | 23,8 | 25 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планы развития территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только   населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования   жилища;

- обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно требованиям СНИП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы Гаврилово-Посадского городского поселения следует относить к 4 категории.

Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов.

Источником водоснабжения населенных пунктов Гаврилово-Посадского городского поселения на расчетный срок принимаются местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

- на исходный год – 0,517 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 0,716 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,753 тыс. м./сут.;

Запасы подземных вод в пределах городского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях разработки схемы.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для этого проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- развитие действующей сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения; - поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу   из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения Гаврилово-Посадского городского поселения включены:

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- сокращение давления в водопроводной сети с организацией внутридомовых насосных станций подкачки;

- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости;

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- закольцовка сетей;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых недостаточно пропускной способности линейных объектов;

- предварительный выбор трасс, очередности строительства;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций учитываемая в плане реализации мероприятий схемы (без учета НДС) составит всего 48261,64 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 9749,6 тыс. рублей.

Водоснабжение Гаврилово-Посадского городского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (скважин).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 0,753 тыс. м./сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2018 гг.

Во всех населенных пунктах муниципального образования произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Произвести ревизию имеющихся скважин.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Построить новые ВЗУ и сети водоснабжения   к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки.

Реконструировать сети водоснабжения с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

II этап строительства (расчетный срок) 2019-2023гг.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 150мм.

В результате исследования систем водоснабжения городского поселение, учитывая перспективы его развития и текущее состояние водопроводных сетей и объектов на них, определены мероприятия по строительству и реконструкции систем. Произведены ориентировочные расчеты стоимости выполнения вышеуказанных мероприятий и сведены в таблицу

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения

Таблица 12.1.4

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Затраты тыс. руб. | Планируемые сроки проведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап до 2019 года | 2 этап до 2029 года |
| 1. | Замена трубопровода, м | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 2. | Установка частотных преобразователей, шт. | 4 | 280 | 280 | 0 |
| 3. | Строительство артезианских скважин, шт. | 4 | 4800 | 4800 |  |
| 4. | Строительство и ремонт шахтных колодцев, шт. | 20 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 6. | Замена водоразборных колонок, шт. | 28 | 19,6 | 8,4 | 11,2 |
| 7. | Замена противопожарных гидрантов, шт. | 10 | 150 | 60 | 90 |
|  | Итого |  | 9749,6 | 7648,4 | 2101,2 |

## 12.2. Бытовая канализация

Водоотведение г. Гаврилов Посада представляет собой сеть трубопроводов, расположенных на территории города (см. схему), обеспечивающих прием стоков от многоквартирных домов, предприятий и частного сектора. Система водоотведения от ул. Лизы Болотиной до ул. К. Либкнехта (район моста) самотечная. Стоки на ул. К. Либкнехта формируются в КНС ул. К Маркса (мост) и далее до станции гашения, расположенной на ул. К. Либкнехта 28, транспортируются по напорному коллектору фекальными насосами. После станции гашения до КНС ул. К. Либкнехта (район ткацкой фабрики) стоки проходят по самотечной системе. КНС (р-н фабрики) формирует и транспортирует стоки по напорному коллектору на очистные сооружения.

Стоки района ул. 9 Января по самотечной системе трубопровода транспортируются на КНС,  расположенную на стадионе (ул. 9 Января), а затем по напорному коллектору до станции гашения (ул. К. Либкнехта 28).

Стоки улиц Шушина, 1 Шушенский пер., 5 Шушенский пер., Первомайская, Советская по самотечной системе транспортируется до КНС (1 Шушенский пер.), а далее по напорному коллектору до станции гашения (школа № 2).

Параметры работы системы водоотведения

- Канализационно насосная станция 1 Шушенский пер.

-год ввода в эксплуатацию – 2014;

-проектная мощность – 30,0 куб. м./ час;

- Канализационно насосная станция К Маркса (мост).

- год ввода в эксплуатацию – 1973

- проектная мощность – 50 м3/час

- установленные насосы – СМ 100-65-200 – 2 шт.

3. Канализационно насосная станция ул. 9 Января.

- год ввода в эксплуатацию – 1973

- проектная мощность – 80 м3/час

- установленные насосы –

4. Канализационно насосная станция ул. Р. Люксембург (фабрика).

- год ввода в эксплуатацию – 1973

- проектная мощность – 245 м3 час

- установленные насосы – СМ 80-50-200/2 – 1 шт., 4НФУ – 1 шт., 5Ф12 – 1 шт.

Общие сведения об очистных сооружениях г. Гаврилов – Посад

Очистные сооружения расположены на расстоянии 1, 5 км с юга – востока от территории ткацкой фабрики. Водный объект, принимающий сточные воды – река Ирмес, количества выпусков – один. Категория сточных вод – промышленная и бытовая. Выпуск сточных вод осуществляется по самотечному трубопроводу диаметром 200мм в р. Ирмес.

Проектная производительность очистных сооружений – 2200м3 / сут.

Техническое состояние системы водоотведения

Территории существующей и проектируемой застройки необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно - бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

Выводы:

1. В настоящее время городское поселение имеет недостаточную степень благоустройства населенных пунктов. Централизованной системой канализации охвачено около 51,1 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства, требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки, а также реконструкция канализационной насосной станции с увеличением производительности объема перекачки сточных вод.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо строительство блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Баланс   водоотведения

Таблица12.2.1

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2018 г. прогноз тыс.м3 | 2028 г. прогноз тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прием стоков | 183,3 | 192,5 |
|  | Реализация, в том числе: | 166,6 | 175 |
|  | Население | 154,7 | 162,4 |
|  | Организации, финансируемые из бюджета | 2,1 | 2,1 |
|  | Муниципальные учреждения | 6,3 | 6,3 |
|  | Прочие потребители | 3,5 | 4,2 |
|  | Ливневая канализация | 16,7 | 17,5 |

Перспективы развития

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения учитывает развитие Гаврилово-Посадского городского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для муниципального образования принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

- 1 бассейн канализования – г. Гаврилов Посад;

- 2 бассейн канализования – с. Ирмес;

Общее расчетное водоотведение по   поселению составит:

- на І этап строительства – 0, 344 тыс. м./сутки;

- на расчетный срок - 0, 527 тыс. м./сутки;

На территории   поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных

очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в коттеджных поселках.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.

Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки в г. Гаврилов Посад;

- перекладка изношенных канализационных сетей имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 0,4 км.

-  строительство канализационных сетей в районе с. Ирмес и района «Сельхозтехники» и «Молокозавода»   г. Гаврилов Посад для отвода бытовых стоков на существующие    очистные сооружения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоотведения

Таблица 12.2.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Затраты тыс. руб. | Планируемые сроки проведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап до 2019 года | 2 этап до 2024 года |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений г. Гаврилов Посад | 1 | 8000 | 2400 | 6600 |
| 2. | Строительство канализационного коллектора р-н сельхозтехники, тыс. руб | 1 | 10376,04 | 10376,04 |  |
| 5. | Строительство сетей канализации г. Гаврилов Посад 3 км р-н «Молокозавода» |  | 10000 |  | 10000 |
| 7. | Замена изношенных трубопроводов | 400 м. | 136 | 56 | 86 |
| 8. | Строительство сетей канализации с. Ирмес до очистных г. Гаврилов Посад |  | 10000 |  | 10000 |
|  | Итого |  | 38512,04 | 12832,04 | 25680 |

## 12.3. Теплоснабжение

Согласно "СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*", рассматриваемый район относится к II климатическому району, подрайон IIВ. Климат в Гаврилово-Посадском городском поселении - умеренно- континентальный с теплым летом и умеренно-холодной снежной зимой.

Согласно «Схеме теплоснабжения Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского мунициппального района Ивановской области на 2021 год» (утв. Постановлением администрации Гаврилово-посадского муниципального района от 15.05.2020 № 242-п) (далее  в подразделе — Схема), теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Гаврилово-Посадского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на твердом топливе и природном газе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические и газовые водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Гаврилово-Посадского городского поселения осуществляет АО «РСО».

В г. Гаврилов Посад теплоснабжение осуществляется от трех котельных:

      - Котельная ЦРБ

      - Котельная «Городок»

      - Котельная (ул. Советская, д.67)

Потребителями	тепла	являются	административно-бытовые	и общественные здания, население.

Приборы отопления – различные: радиаторы, регистры из гладких труб и конвекторы.

Централизованные источники теплоснабжения                                           Таблица № 12.3.1

| № п/п | Источник теплоснабжения | Количество отпускаемой тепловой энергии, тыс. ГДж/год (2012г.) | % участия в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. для населения |  |
| Источники населенного пункта г. Гаврилов Посад |
| 1 | Котельная «Городок» | 13,3 | 8,5 | 100 |
|  | Котельная «ЦРБ» | 1,8 | 1,2 | 100 |
|  | Котельная ул. Советская | 0,4 | - | 100 |

Характеристики потребителей тепловой энергии от котельной ЦРБ

Таблица № 12.3.2

| № | Наименование | Наружный объем, м3 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| О | Котельная |  |  |
| 1 | хоз корпус ЦРБ | 2286 | 1 этаж |
| 2 | поликлиника ЦРБ | 6259 | 3 этажа |
| 3 | инфекционный отдел ЦРБ | 3823 | 2 этажа |
| 4 | хирургия ЦРБ | 10292 | 3 этажа |
| 5 | МКД ул.Загородная, д.28 | 9670,4 | 5 этажей |
| 6 | МКД ул.Загородная, д.30 | 14685 | 5 этажей |
| 7 | Агро (магазин) | 370 | 1 этаж |

Характеристики потребителей тепловой энергии от котельной

«Городок»

Таблица № 12.3.3

| № точки | Наименование | Наружный объем, м3 | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 9 Января поселок, д.21 | 10283 | 15 |
| 20 | ул. Горького, д.5 | 8983 | 15 |
| 48 | ул. Карла Маркса, д.7 | 13384 | 15 |
| 45 | ул. Карла Маркса, д.9 | 9703 | 15 |
| 46 | ул. Карла Маркса, д.12 | 14470 | 15 |
| 44 | ул. Карла Маркса, д.14 | 10633 | 15 |
| 49 | ул. Розы Люксембург, д.4 | 10390 | 15 |
| 94 | ул. Калинина, д.2 | 3982 | 10 |
| 95 | ул. Калинина, д.4 | 3966 | 10 |
| 38 | 1-ый Набережный пер., д.15 | 1060 | 7 |
| 74 | 1 Советский пер., д. 4 | 215 | 3 |
| 33 | 9 Января поселок, д.1 | 1451 | 7 |
| 34 | 9 Января поселок, д.3 | 1186 | 7 |
| 29 | 9 Января поселок, д.9 | 2283 | 9 |
| 26 | 9 Января поселок, д.11 | 1907 | 11 |
| 19 | 9 Января поселок, д.13 | 2088 | 7 |
| 23 | 9 Января поселок, д.15а | 2477 | 7 |
| 25 | Горького, д.3 | 23206 | 15 |
| 1 | Двор фабрики, д.4 | 370 | 3 |
| 58 | Дзержинского, д.4 | 1984 | 7 |
| 59 | Дзержинского, д.6 | 2149 | 7 |
| 16 | Калинина, д.1 | 3135 | 7 |
| 15 | Калинина, д.3 | 1203 | 7 |
| 13 | Калинина, д.7 | 1326 | 7 |
| 12 | Калинина, д.9 | 1729,6 | 7 |
| 50 | Карла Маркса, д.6 | 1783 | 3 |
| 47 | Розы Люксембург, д.6 | 4096 | 7 |
| 57 | Розы Люксембург, д.7 | 1126 | 7 |
| 51 | Розы Люксембург, д.9 | 3348 | 13 |
| 43 | Розы Люксембург, д.20 | 1938 | 7 |
| 41 | Розы Люксембург, д.22 | 1950 | 7 |
| 39 | Розы Люксембург, д.24 | 1774,7 | 7 |
| 21 | Розы Люксембург, д.28 | 14707,4 | 15 |
| 17 | Розы Люксембург, д.30 | 2129 | 7 |
| 8 | Розы Люксембург, д.34 | 1938 | 7 |
| 83 | Советская, д.9 | 2645,3 | 7 |
| 76 | Урицкого, д.1 | 1275 | 7 |
| 63 | МКУ «ЦОДА» | 3852 | 7 |
| 64 | Гараж МКУ «ЦОДА» | 479,6 | 3 |
| 63 | Архивный отдел | 410,8 | 7 |
| 65 | Клубное отделение | 10460 | 10 |
| 87 | Школа №2 | 19990 | 10 |
|  | Школа №2 | 1370 | 10 |
| 84 | Центр нар. творчества | 7090 | 8 |
| 86 | Центр нар. творчества | 3189 | 8 |
| 60 | Музей | 3470 | 10 |
| 89 | Детский сад №1 | 2153 | 10 |
| 53 | МКУ город. библиотека | 1833 | 7 |
| 31 | Школа №1 | 11715 | 10 |
| 35 | Гараж школы | 1314 | 3 |
| 92 | Гараж Райоо | 457 | 3 |
| 36 | Детский сад №3 | 4516 | 7 |
| 32 | Детский сад №3 | 2081 | 7 |
| 24 | МКУДОД ДФООЦ | 180 | 3 |
| 22 | МБУ «Надежда» |  | 7 |
| 52 | Центр занятости | 1597 | 7 |
| 62 | ОКУ ЦОДМС | 560 | 7 |
| 68 | Судебный департам. | 4068 | 7 |
| 72 | Гараж суд.департ | 324 | 3 |
| 73 | Казначейство | 1575 | 7 |
| 69 | РОВД | 1138 | 7 |
| 69 | РОВД зд. 1980 г. | 2132 | 7 |
| 78 | Гараж РОВД1 | 348 | 3 |
| 77 | Гараж РОВД2 | 719 | 3 |
| 54 | Пенсионный фонд | 1139,6 | 7 |
| 73 | Суд. приставы | 689,92 | 7 |
| 58 | ФБУ Гостехинвентар. | 158,61 | 7 |
| 62 | ЗАГС | 166 | 7 |
| 67 | ОАО «Ростелеком» | 5089 | 7 |
| 75 | ИП Марченко О.Д. | 4568,7 | 7 |
| 55 | ООО «Союз» | 817,4 | 7 |
| 55 | ООО «Союз» | 638 | 7 |
| 55 | ООО «Русь» | 508 | 7 |
| 71 | Сбербанк | 1944 | 7 |
| 61 | ООО «Канфар» | 381 | 6 |
| 61 | ЧП Курашина | 392 | 6 |
| 61 | ООО «Адонис» | 392 | 6 |
| 61 | ИП Шабранский | 594 | 6 |
| 61 | ИП Шабранский | 793 | 6 |
| 61 | ООО «Уют» | 450,1 | 6 |
| 61 | ИП Лучанинова | 133,9 | 6 |
| 61 | Ч.П. Муршудова | 395 | 6 |
| 61 | ООО «Форос» | 620,1 | 6 |
| 61 | ИП Ермолаев Е.В. | 805 | 6 |
| 61 | ООО «Агро» | 397 | 6 |
| 57 | ИП Астафьева И.В. | 1126 | 7 |
| 66 | ЧП Муршудов | 149 | 4 |
| 62 | Гостехнадзор | 78,9 | 7 |
| 62 | Абдул Азиз | 363 | 7 |
| 57 | Нотариус | 77,5 | 7 |
| 56 | ОАО «Рынок» | 923,1 | 4 |
| 18 | ЧП «Дубровский» | 297 | 3 |
| 58 | ЧП Машихина | 128,3 | 7 |
| 73 | Россельхозбанк | 393,8 | 7 |
| 93 | ООО «Тандем» | 1334 | 7 |
| 90 | АО «Тандер» | 1600 | 8 |
| 91 | ИП Гаспарян А.А. | 214,6 | 3 |
| 70 | Лучанинова | 2153 | 7 |
| 81 | 1 Советский пер., д.11 | 190 | 13 |
| 28 | 9 Января, д.26 | 225 | 3 |
| 10 | 9 Января, д.19 | 242 | 3 |
| 27 | 9 Января, д.21а | 246 | 3 |
| 9 | Двор фабрики, д.11 | 124 | 3 |
| 6 | Двор фабрики, д.5 | 246 | 3 |
| 5 | Двор фабрики, д.6 | 238 | 3 |
| 4 | Двор фабрики, д.7 | 174 | 3 |
| 3 | Двор фабрики, д.8 | 187 | 3 |
| 2 | Двор фабрики, д.9 | 174 | 3 |
| 85 | Новый переулок, д.6 | 113 | 3 |

Характеристики потребителей тепловой энергии от котельной (ул. Советская, д.67)

Таблица № 12.3.4

| № | Наименование | Наружный объем | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| О | Котельная |  |  |
| 1 | Военкомат | 7658 | 2 этажа |
| 2 | Детский сад | 1792 | 1 этаж |

В 2018 году к схеме теплоснабжения от котельной «Городок» подключен дом по адресу ул.3-я Интернационала, д.28 Dу= 40 мм ППУ, нагрузка 0,036 Гкал/ч. А также, подключено к схеме теплоснабжения нежилое строение (врезка из Тк-2) dн 32мм L=10 м, Q=0,002 Гкал/ч.

Дальнейшее увеличение отопительной нагрузки в 2018-2021 года не планируется.

Характеристика тепловых сетей

Характеристика тепловых сетей от котельной ЦРБ:

Таблица12.3.5

| № участка | Наружный диаметр, мм | Протяженн ость, м | Тип прокладки | Примечан ие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 108 | 1 | надземная в котельной |  |
| 2-3 | 108 | 1 | надземная |  |
| 3-4 | 108 | 22 | надземная |  |
| 4-5 | 108 | 1 | надземная |  |
| 5-6 | 159 | 8 | надземная |  |
| 6-7 | 159 | 28 | надземная |  |
| 7-8 | 159 | 46 | надземная |  |
| 8-9 | 159 | 5 | надземная |  |
| 9-10 | 159 | 10 | надземная |  |
| 10-11 | 159 | 3 | надземная |  |
| 11-12 | 219 | 2 | надземная |  |
| 12-13 | 133 | 3 | надземная |  |
| 13-14 | 133 | 3 | надземная |  |
| 14-28 | 159 | 8 | подземная | канальная |
| 15-16 | 57 | 20 | надземная |  |
| 28-29 | 108 | 20 | подземная | канальная |
| 28-30 | 108 | 20 | подземная | канальная |
| 30-31 | 108 | 40 | подземная | канальная |
| 31-32 | 108 | 15 | подземная | канальная |
| 31-33 | 57 | 75 | подземная | канальная |
| 12-17 | 108 | 4 | надземная |  |
| 17-18 | 108 | 4 | надземная |  |
| 18-19 | 108 | 45 | надземная |  |
| 19-20 | 108 | 4 | надземная |  |
| 20-21 | 108 | 25 | подземная | канальная |
| 21-22 | 108 | 70 | подземная | канальная |
| 22-23 | 76 | 12 | подземная | канальная |
| 22-24 | 76 | 50 | подземная | канальная |
| 24-25 | 76 | 65 | подземная | канальная |
| 22-26 | 48 | 40 | подземная | канальная |
| 26-27 | 48 | 40 | подземная | канальная |

Характеристика тепловых сетей от котельной «Городок»:

Таблица 12.3.6

| № участка | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Тип прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 325 | 1 | надземная |  |
| 2-3 | 325 | 2 | подземная | канальная |
| 3-4 | 325 | 16 | подземная | канальная |
| 4-7 | 273 | 10 | надземная |  |
| 7-8 | 273 | 28 | надземная |  |
| 4-5 | 325 | 1 | подземная | канальная |
| 5-6 | 325 | 1 | подземная | канальная |
| 5-8 | 273 | 10 | надземная |  |
| 8-9 | 273 | 52 | надземная |  |
| 9-10 | 273 | 172 | надземная |  |
| 13-11 | 57 | 8 | подземная | канальная |
| 10-12 | 273 | 18 | подземная | канальная |
| 12-13 | 159 | 8 | подземная | канальная |
| 13-14 | 159 | 150 | подземная | канальная |
| 14-15 | 159 | 122 | подземная | канальная |
| 15-16 | 57 | 4 | надземная |  |
| 15-17 | 133 | 100 | надземная |  |
| 17-18 | 133 | 4 | подземная | канальная |
| 18-19 | 76 | 6 | подземная | канальная |
| 18-20 | 133 | 3 | подземная | канальная |
| 20-21 | 108 | 6 | подземная | канальная |
| 20-22 | 108 | 40 | подземная | канальная |
| 22-23 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 23-24 | 32 | 10 | подземная | канальная |
| 23-26 | 76 | 70 | подземная | канальная |
| 26-25 | 32 | 10 | подземная | канальная |
| 26-27 | 76 | 30 | подземная | канальная |
| 27-28 | 76 | 57 | подземная | канальная |
| 22-77 | 159 | 40 | подземная | канальная |
| 77-79 | 57 | 25 | надземная |  |
| 77-78 | 159 | 14 | надземная |  |
| 78-80 | 32 | 15 | подземная | канальная |
| 78-81 | 159 | 122 | надземная |  |
| 81-82 | 159 | 10 | подземная | канальная |
| 82-83 | 159 | 30 | подземная | канальная |
| 83-84 | 159 | 30 | подземная | канальная |
| 82-85 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 85-86 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 82-87 | 159 | 2 | подземная | канальная |
| 87-88 | 133 | 53 | подземная | канальная |
| 88-89 | 133 | 32 | надземная |  |
| 89-90 | 133 | 43 | надземная |  |
| 90-91 | 133 | 90 | надземная |  |
| 91-92 | 133 | 46 | надземная |  |
| 92-93 | 108 | 5 | надземная |  |
| 93-94 | 108 | 10 | надземная |  |
| 94-95 | 108 | 5 | надземная |  |
| 95-96 | 108 | 45 | надземная |  |
| 96-98 | 76 | 30 | надземная |  |
| 98-99 | 76 | 10 | надземная |  |
| 96-97 | 89 | 15 | надземная |  |
| 97-100 | 89 | 21 | надземная |  |
| 100-101 | 57 | 6 | надземная |  |
| 100-102 | 89 | 10 | надземная |  |
| 102-103 | 89 | 2 | надземная |  |
| 103-104 | 89 | 30 | подземная | канальная |
| 104-105 | 89 | 5 | надземная |  |
| 105-106 | 48 | 6 | надземная |  |
| 105-107 | 89 | 20 | надземная |  |
| 107-108 | 89 | 24 | надземная |  |
| 108-109 | 76 | 6 | надземная |  |
| 108-110 | 76 | 20 | надземная |  |
| 108-111 | 89 | 20 | надземная |  |
| 111-115 | 89 | 20 | надземная |  |
| 115-116 | 57 | 10 | надземная |  |
| 111-112 | 48 | 17 | надземная |  |
| 112-113 | 48 | 15 | надземная |  |
| 112-114 | 48 | 17 | надземная |  |
| 12-55 | 108 | 69 | подземная | канальная |
| 55-56 | 32 | 6 | подземная | канальная |
| 55-57 | 76 | 10 | подземная | канальная |
| 55-58 | 108 | 30 | подземная | канальная |
| 58-59 | 89 | 53 | подземная | канальная |
| 59-60 | 76 | 40 | подземная | канальная |
| 59-59/1 | 76 | 6 | подземная | канальная |
| 59-59/2 | 32 | 50 | подземная | канальная |
| 60-61 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 60-62 | 76 | 40 | подземная | канальная |
| 62-63 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 63-64 | 76 | 15 | подземная | канальная |
| 64-65 | 57 | 30 | подземная | канальная |
| 58-66 | 57 | 60 | подземная | канальная |
| 66-67 | 108 | 9 | подземная | канальная |
| 67-68 | 76 | 25 | подземная | канальная |
| 67-69 | 108 | 54 | подземная | канальная |
| 69-70 | 57 | 25 | надземная |  |
| 70-71 | 32 | 10 | надземная |  |
| 71-72 | 32 | 4 | надземная |  |
| 69-73 | 89 | 27 | подземная | канальная |
| 73-74 | 76 | 27 | подземная | канальная |
| 74-75 | 57 | 20 | подземная | канальная |
| 75-76 | 57 | 15 | подземная | канальная |
| 6-29 | 159 | 10 | надземная |  |
| 29-30 | 159 | 25 | надземная |  |
| 30-31 | 133 | 80 | подземная | канальная |
| 31-32 | 133 | 40 | подземная | канальная |
| 32-33 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 32-34 | 89 | 60 | подземная | канальная |
| 30-35 | 159 | 50 | подземная | канальная |
| 35-36 | 159 | 80 | подземная | канальная |
| 36-37 | 89 | 42 | подземная | канальная |
| 36-38 | 89 | 25 | подземная | канальная |
| 36-39 | 159 | 10 | подземная | канальная |
| 39-40 | 159 | 71 | подземная | канальная |
| 40-41 | 89 | 35 | подземная | канальная |
| 40-42 | 89 | 14 | подземная | канальная |
| 40-43 | 159 | 50 | подземная | канальная |
| 43-44 | 159 | 82 | подземная | канальная |
| 44-45 | 89 | 4 | подземная | канальная |
| 45-46 | 89 | 30 | подземная | канальная |
| 44-48 | 108 | 55 | подземная | канальная |
| 48-49 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 48-50 | 108 | 25 | подземная | канальная |
| 50-51 | 108 | 3 | подземная | канальная |
| 51-52 | 57 | 4 | подземная | канальная |
| 51-53 | 76 | 26 | подземная | канальная |
| 53-54 | 57 | 30 | подземная | канальная |
| 44-47 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 7-8 | 273 | 28 | надземная |  |
| 8-9 | 273 | 47 | надземная |  |
| 9-10 | 89 | 10 | надземная |  |
| 10-11 | 89 | 2 | подземная | канальная |
| 11-12 | 89 | 25 | подземная | канальная |
| 12-13 | 57 | 6 | подземная | канальная |
| 12-14 | 89 | 52 | подземная | канальная |
| 14-15 | 89 | 2 | подземная | канальная |
| 12-16 | 89 | 20 | подземная | канальная |
| 16-17 | 89 | 2 | подземная | канальная |
| 9-18 | 273 | 25 | подземная | канальная |
| 18-19 | 89 | 15 | надземная |  |
| 19-20 | 89 | 2 | надземная |  |
| 18-21 | 273 | 16 | надземная |  |
| 21-22 | 273 | 74 | надземная |  |
| 22-23 | 273 | 11 | надземная |  |
| 23-24 | 273 | 25 | надземная |  |
| 24-25 | 273 | 10 | надземная |  |
| 25-26 | 273 | 2 | надземная |  |
| 26-27 | 48 | 8 | надземная |  |
| 26-28 | 273 | 18 | надземная |  |
| 28-29 | 273 | 52 | надземная |  |
| 29-30 | 273 | 9 | надземная |  |
| 30-31 | 57 | 15 | подземная | канальная |
| 30-32 | 57 | 15 | подземная | канальная |
| 30-33 | 159 | 66 | подземная | канальная |
| 33-34 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 34-35 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 35-38 | 57 | 5 | подземная | канальная |
| 34-36 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 36-37 | 57 | 5 | подземная | канальная |
| 33-42 | 159 | 6 | подземная | канальная |
| 42-43 | 159 | 31 | подземная | канальная |
| 43-44 | 76 | 16 | подземная | канальная |
| 43-45 | 159 | 2 | подземная | канальная |
| 45-46 | 159 | 112 | подземная | канальная |
| 46-47 | 27 | 15 | подземная | канальная |
| 46-48 | 108 | 13 | подземная | канальная |
| 48-49 | 108 | 2 | подземная | канальная |
| 49-50 | 108 | 12 | подземная | канальная |
| 50-51 | 108 | 10 | подземная | канальная |
| 51-52 | 108 | 38 | подземная | канальная |
| 52-53 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 52-54 | 76 | 15 | подземная | канальная |
| 46-55 | 159 | 40 | подземная |  |
| 55-56 | 159 | 72 | подземная |  |
| 56-57 | 57 | 10 | подземная |  |
| 57-58 | 57 | 5 | подземная |  |
| 58-59 | 57 | 2 | надземная |  |
| 59-60 | 57 | 20 | надземная |  |
| 60-61 | 57 | 4 | надземная |  |
| 58-62 | 57 | 4 | надземная |  |
| 56-63 | 108 | 17 | подземная |  |
| 63-64 | 57 | 4 | подземная |  |
| 63-65 | 108 | 2 | подземная |  |
| 65-66 | 108 | 3 | подземная |  |
| 66-67 | 108 | 2 | подземная |  |
| 67-68 | 57 | 12 | подземная |  |
| 67-69 | 108 | 64 | подземная |  |
| 33-39 | 159 | 70 | подземная |  |
| 39-40 | 108 | 30 | надземная |  |
| 40-41 | 108 | 10 | подземная |  |
| 33-70 | 219 | 35 | подземная |  |
| 70-71 | 76 | 50 | подземная |  |
| 71-72 | 76 | 5 | подземная |  |
| 70-73 | 219 | 12 | подземная |  |
| 73-90 | 219 | 17 | подземная |  |
| 90-90/1 | 32 | 5 | подземная |  |
| 90-91 | 219 | 24 | подземная |  |
| 91-94 | 219 | 2 | надземная |  |
| 94-92 | 219 | 16 | надземная |  |
| 92-93 | 57 | 42 | надземная |  |
| 92-112 | 219 | 46 | надземная |  |
| 112-113 | 57 | 90 | подземная |  |
| 112-114 | 219 | 51 | надземная |  |
| 114-115 | 76 | 30 | надземная |  |
| 115-116 | 76 | 6 | подземная |  |
| 116-117 | 76 | 12 | надземная |  |
| 117-118 | 76 | 6 | надземная |  |
| 118-119 | 76 | 84 | надземная |  |
| 119-120 | 76 | 30 | надземная |  |
| 120-121 | 76 | 80 | надземная |  |
| 121-122 | 48 | 20 | надземная |  |
| 121-123 | 76 | 15 | надземная |  |
| 123-124 | 48 | 15 | надземная |  |
| 123-125 | 76 | 20 | надземная |  |
| 125-128 | 48 | 15 | надземная |  |
| 125-126 | 57 | 30 | надземная |  |
| 126-127 | 57 | 20 | надземная |  |
| 126-129 | 32 | 10 | надземная |  |
| 126-130 | 32 | 10 | надземная |  |
| 127-131 | 32 | 10 | надземная |  |
| 127-132 | 32 | 10 | надземная |  |
| 73-74 | 108 | 90 | подземная |  |
| 74-75 | 108 | 19 | подземная |  |
| 75-76 | 108 | 10 | подземная |  |
| 76-77 | 89 | 12 | подземная |  |
| 77-78 | 89 | 10 | подземная |  |
| 78-79 | 48 | 15 | подземная | бесканальная |
| 78-80 | 89 | 15 | подземная |  |
| 80-81 | 89 | 10 | подземная |  |
| 81-82 | 89 | 10 | подземная |  |
| 82-83 | 89 | 4 | подземная |  |
| 83-84 | 89 | 4 | подземная |  |
| 84-85 | 48 | 15 | подземная | бесканальная |
| 84-86 | 89 | 25 | подземная |  |
| 86-87 | 89 | 10 | подземная |  |
| 87-88 | 89 | 65 | подземная |  |
| 88-89 | 89 | 15 | подземная |  |
| 94-95 | 108 | 80 | подземная |  |
| 95-96 | 108 | 20 | подземная |  |
| 96-99 | 57 | 10 | подземная |  |
| 96-97 | 108 | 30 | подземная |  |
| 97-98 | 108 | 5 | подземная |  |
| 97-102 | 108 | 57 | подземная |  |
| 102-103 | 57 | 5 | подземная |  |
| 102-104 | 108 | 20 | подземная | бесканальная |
| 104-105 | 108 | 25 | подземная | бесканальная |
| 105-106 | 108 | 27 | подземная | бесканальная |
| 106-107 | 108 | 21 | подземная | бесканальная |
| 107-108 | 108 | 25 | подземная |  |
| 108-109 | 57 | 5 | подземная |  |
| 108-110 | 89 | 30 | подземная |  |
| 110-111 | 89 | 5 | подземная |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной (ул. Советская, д.67):

Таблица 12.3.7

| № участка | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Тип прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 57 | 2 | надземная |  |
| 1-3 | 57 | 3 | надземная |  |
| 3-4 | 57 | 1,5 | надземная |  |
| 4-5 | 76 | 10 | надземная |  |
| 5-6 | 76 | 1,5 | надземная |  |
| 6-7 | 108 | 23 | подземная | канальная |
| 7-8 | 108 | 18 | подземная | канальная |
| 8-9 | 108 | 93 | подземная | канальная |
| 9-10 | 108 | 1 | подземная | канальная |
| 10-11 | 76 | 20 | подземная | канальная |

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке с учетом утверждаемых инвестиционных программ и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Гаврилово-Посадского городского поселения.

В 2020-2021 г. в котельной «Городок» и в котельной «ЦРБ» запланирована модернизация.

Оценка гидравлического режима работы тепловых сетей показала необходимость реконструкции ряда участков тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения надежности теплоснабжения.

- Для оптимизации работы тепловой сети от котельной ЦРБ необходимо провести перекладку следующих участков тепловой сети:

-от источника до т.5 длина 25 м, с Ø 108мм на Ø 159мм,

-ТК.3 – ул.Загородная,30 длина 115м с Ø 76мм на Ø 89мм

Данные мероприятия позволят снизить располагаемый напор на источнике на 5-6м.в.ст.

- Для оптимизации работы тепловой сети от котельной «Городок» необходимо провести перекладку следующих участков тепловой сети:

-т.12 – т.58 длина 99 м, с Ø108мм на Ø 159мм (позволит отрегулировать потребителей данного куста);

-т.20 – тк. длина 40м, с Ø 108мм на Ø 159мм;

- т.15 – т.17. –т.20 длина 144м, с Ø 108-133мм на Ø 159мм, (данная перекладка позволит гарантированно увеличить располагаемый напор  у конечных потребителей до приемлемых значений);

-тк.11 – тк.5 длина 66м, с Ø 159 мм на Ø 219 мм, (позволит отрегулировать потребителей данного куста).

- Произвести шайбирование участков тепловых сетей в соответствии с расчетами.

12.4. Газоснабжение

Природный газ поступает в район по газопроводу  отводу высокого давления г. Тейково - с. Петрово-Городищи через ТРС с. Петрово-Городищи.

Газификация Гаврилово-Посадского района развивается по двум направлениям: на базе природного и сжиженного газа. Сжиженный газ поступает из газонаполнительных пунктов г. Иваново.

Сетевой природный газ подведён в настоящее время до г. Гаврилов-Посад. ОАО «Ивановооблгаз» в 2003 г. разработана схема газификации Гаврилово-Посадского района. В результате реализации проекта уровень газификации сетевым природным газом увеличится до 98 %.

12.5. Средства связи

Средства связи и коммуникаций: просмотр телевидения посредством использования антенн и кабеля, телефонная связь «Телеком», посредством использования кабеля, мобильная связь с использованием антенн.

Территориальное планирование Гаврилово-Посадского муниципального района в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения Гаврилово-Посадского городского поселения в информации;

- создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Гаврилово-Посадского городского поселения и органов местного самоуправления;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории Гаврилово-Посадского городского поселения.

## 12.6. Электроснабжение

Централизованной системой электроснабжения охвачены все населенные пункты, объекты ЖКХ и промпредприятия  Гаврилово-Посадского городского поселения.

- подстанций 8180 кВт – 30 шт.

- протяженность кабельных линий: 0,4 -5 кВт – 867 км, 10 кВт – 1,02

- протяженность линий передач на деревянных опорах мощностью 0,4 кВт – 57,42 км,      10 кВт – 7,15 км

- протяженность линий электропередач на бетонных опорах мощностью 0,4 кВт –        14,43 км, 10 кВт – 1,828 км

# 13. Объекты культурного наследия.

На территории Гаврилово-Посадского городского поселения расположен уникальный комплекс памятников архитектуры, истории и археологии.

Памятники архитектуры представлены культовыми сооружениями, расположенными в деревнях и селах поселения. Все памятники и в особенности комплексы памятников, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием. Большинство из них находится в плохом состоянии, которое усугубляется с течением времени: разрушены кровли, утрачены лепные элементы. Требуется проведение мероприятий по их реставрации и восстановлению (реставрация фасадов и интерьеров, усиление несущих конструкций и перекрытий), а также изменение характера их использования.

Перечень объектов культурного наследия Гаврилово-Посадского городского поселения

Таблица № 13

| «Воинское кладбище, на котором захоронено 41 советский воин, умерший от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (Установлены надгробные плиты)», 1941-1945 | г. Гаврилов Посад, Лизы Болотиной ул., городское кладбище, Гаврилово-Посадское г.п. | Региональная. Решение Ивановского облисполкома от 07.04.1975 №7/7 | История |
| --- | --- | --- | --- |
| «Жилой дом Шнуркова» | г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8, Гаврилово-Посадское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| «Дом, первого Совета рабочих и солдатских депутатов, созданный в мае-июне 1917 г.» 1917 г. | г. Гаврилов Посад, Октябрьская пл., 9, Гаврилово-Посадское г.п. | Местная (муниципальная) Приказ комитета Иванвоской области по государственной охране объектов культурного наследия от 10.01.2017 № 1-о | История |
| «Жилой дом Зезиных» | г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 5, Гаврилово-Посадское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| «Церковь в честь Ильи Пророка; Колокольня» | г. Гаврилов Посад, Пионерская ул.,14, Гаврилово-Посадское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| «Жилой дом Киселева» | г. Гаврилов Посад, Р. Люксембург ул.,5, Гаврилово-Посадское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| «Торговые ряды» | г. Гаврилов Посад, Советская пл., Гаврилово-Посадское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| «Здание ткацкой фабрики Шнуркова, Малышкина и Трещалова» 1917г. | г. Гаврилов Посад, 3-й Советский пер. 5, Гаврилово-Посадское г.п. | Местная (муниципальная) Приказ комитета Иванвоской области по государственной охране объектов культурного наследия от 30.01.2017 № 9-о | История |
| «Дом, в котором родился и жил видный советский ученый А.И.Зимин» | г. Гаврилов Посад, Совхозная пл.,12, Гаврилово-Посадское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | История |
| «Государственный конный завод №49, 1778 – 1784 гг.» 1778-1784 гг. | г. Гаврилов Посад, Суздальское шоссе, 13, 21, Гаврилово-Посадское г.п. | Региональная. Решение Ивановского облисполкома №249 от 28.04.1973 г. | Архитектура |
| «Могила и обелиск лучшей учительнице республики Шумиловской Татьяны Ивановны (1868-1941 гг.)» 1941 | с. Закомелье, Гаврилово-Посадское г. п. | Региональная. Решение Ивановского облисполкома № 249 от 28.04.1973 г. | История |
| «Георгиевская церковь» 1793 г. | с. Ярышево, Гаврилово-Посадское г. п. | Региональная. Решение Ивановского облисполкома от 28.04.1973 г. № 249 | Архитектура |

# 14. Особо охраняемые природные территории.

Согласно Федеральному закону №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

ООПТ не имеющие международного статуса

Озеро Бездонное

Расположено в 8 км северо-северо-восточнее г. Гаврилов Посад, в 6 км от с. Ярышево, в 4 км юго-восточнее с. Иваньковский, в 3 км севернее  д. Шестово. Вода в озере чистая, прозрачная, с буроватым оттенком, без запаха. Близ озера встречаются черника и брусника. В озере обитают карась, щука, плотва. Карась на озере крупный, до 2 кг весом. Озеро представляет ценность как экскурсионный и учебно-познавательный объект, как угодье для водоплавающих птиц (уток) и околоводных зверьков (бобров). Близ озера обитают лоси и кабаны.

Еловка

Это группа старовозрастных деревьев, расположенная на левом коренном берегу р. Воймиги и на его склоне, против центра с. Закомелье. Деревья были посажены крестьянином И. М. Ананьиным (по прозвищу Еловка) в начале XX в. Отсюда и название этого местечка. В составе группы деревьев 6 старовозрастных тополей, 4 туи, ивы и вязы. Эта группа деревьев предохраняет берег реки от разрушения, способствует углублению русла, притенением уменьшает зарастание русла реки водной растительностью. Группа очень живописна, удачно вписывается в ландшафт.

Болото Межозерное

Болото расположено в четко выраженном понижении рельефа. Площадь – 70 га. Болото низинного типа. Озеро – небольшой овальной формы водоем, максимальная длина – 150 м, ширина – 80 м, площадь акватории -  1,2 га. Оно расположено среди обширной низины, поросшей молодым густым болотистым березняком. Озеро зеленым ожерельем со всех сторон окружено ольховником высокотравным. В составе древостоя помимо ольхи присутствует береза пушистая и осина. В подлеске преобладают крушина и ивы. В травяном покрове преобладают лабазник вязолистный, крапива двудомная, белокрыльник болотный и тростник южный. Берега озера низкие торфянистые, сплавинные, мокрые, опасные для прохода. Озеро глубокое, заполненное сильно разложившейся торфянистой массой. Глубина у берегов -1-1,5 м, на середине – 5,5 м. акватория озера на 1-3% покрыта надводной, на 3 % - плавающей и на 3-5% погруженной растительностью. Элодея канадская до сих пор не проникла на озеро – подтверждение естественного состояния озера. Близ озера встречаются черника и брусника, прежде на болоте была клюква. В озере водятся карась, щука, плотва.

Обычны на берегах ужи и гадюки, лягушки. На озере обитают бобр, водоплавающие птицы.

Родник ул. Пионерская

Расположен на левом берегу р. Ирмес, в прибрежной полосе, в 4 м от уреза воды. Высота берега под меженным уровнем достигает 2 м. Место выхода родника расчищено, родник обустроен срубом, подход к нему удобный. Охранная зона родника луговая. Преобладают типичные виды трав: овсяница луговая и красная, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, мятлик луговой, клевер луговой и ползучий и др. Близ охранной зоны растут одиночные ракиты. Со стороны родника открывается живописный вид на долину р. Ирмес и г. Гаврилов Посад.

# 15. Рекреация и туризм

В настоящее время в районе активно функционирует ряд центров сохранения провинциальной культуры, которые решают задачу морально-нравственного воспитания молодежи, а также в перспективе могут сыграть существенную роль в развитии туристско-рекреационного потенциала района.

Одним из центров культурной жизни района является Гаврилово-Посадский краеведческий музей, который был создан в апреле 1960 года. К настоящему времени активом музея были собраны в большом количестве предметы, отражающие культуру и быт местного населения: купечества, мещанства и крестьянства знаменитого Владимиро-Суздальского ополья, по концентрации своей на территории района, не имевшего аналогов во всей Центральной России. В настоящее время фондовое собрание музея         г. Гаврилов Посад насчитывает более 10 тысяч предметов и постоянно продолжает пополняться.

Раскрытию туристско-рекреационного потенциала будет способствовать положение поселения вблизи крупного урбанизированного центра – г. Иваново.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района до 2020 года развитие малого и среднего бизнеса на основе использования туристско-рекреационного потенциала района позволит создать относительно новую для района отрасль экономики, способную, во-первых, дать дополнительные возможности для продуктивной занятости населения, во-вторых, привлечь в район дополнительные инвестиции, ориентированные на доходы от внутрироссийского туризма, а также сформировать условия для сохранения объектов культурно-исторического наследия района. Основной целью социально-экономического развития района в третьем стратегическом направлении является выстраивание инновационного пути развития туризма и рекреации в районе. В качестве основных рассматриваются следующие задачи:

- определение главных туристских межрегиональных осей в пределах ареала для кластера «Золотое кольцо России», которые естественным образом выводят на территорию Гаврилово-Посадского района (ключевой индикатор – динамика роста туристских потоков);

- нахождение основных «точек роста» для туристско-рекреационной инфраструктуры на территории района (ключевые индикаторы –  объемы капиталовложений, наполняемость клиентами,  фондоотдача);

- разработка программы создания в районе сети муниципальных и общественных музеев, выявляющих историко-культурное своеобразие района и повышающих его туристскую привлекательность (ключевой индикатор -  показатель количественного роста);

- разработка системы событий, позиционирующих район как территорию активно развивающегося туризма и рекреации (ключевой индикатор – показатели активности в пиар-деятельности и рекламе);

- спортивно-оздоровительный (пеший, водный, велосипедный туризм);

- познавательный (экскурсионный, эколого-просветительский, паломнический туризм);

- отдых выходного дня.

Спортивно-оздоровительный туризм возможен путем организации пеших, водных и велосипедных походов. Освоение туристской оси «Суздальский (Ростовский) тракт» - комбинированный маршрут с автобусным, байдарочным и конным участками. На автобусе возможно совершить кратковременную поездку до туристского центра «На Стромынке», проектируемого в Гаврилов  Посаде. После ознакомления с районным центром и необходимой адаптации к верховым лошадям туристы совершают 30-километровый конный переход, верхом или в конных упряжках, до Суздаля.

Познавательный (эколого-просветительский) туризм является одним из приоритетных направлений развития рекреационной деятельности. Ландшафты, сохранившие свой естественный облик и эстетическую привлекательность, разнообразную растительность и животный мир, а также сеть особо охраняемых природных территорий создают в Гаврилово-Посадском городском поселении благоприятные условия для развития этого вида туризма. Освоение туристской оси «Москва – Суздаль» позволит ознакомиться с замечательным историко-культурным наследием Гаврилов Посада. Также в  учебно-досуговом центре русской народной культуры, который предполагается создать на базе действующего в Гаврилов  Посаде Центра русского народного творчества, будут обучаться не только местные жители, но и желающие расширить свои знания и умения школьники и студенты из других регионов страны, студенты зарубежных университетов, обучающиеся на факультетах славистики, русские и иностранные туристы. Программа обучения предполагает не только обучение традиционным ремеслам, но и совершенствование в русском языке для иностранцев, знакомство с русским певческим фольклором, традиционной обрядностью, бытовым укладом. Занятия в  мастерских дополняются экскурсионными турами по русской провинции, участием в подготовке и проведении анимационных программ и праздников, основанных на народном и православном календаре, на традиционной развлекательной культуре русского народа. Также предполагается создать на базе конезавода следующие элементы туристской инфраструктуры: экспозицию по истории конезавода в Гаврилов  Посаде; смотровую площадку для демонстрации знаменитых породистых лошадей, проведения показательных соревнований среди лошадей-тяжеловозов; конный манеж для демонстрации выездки, занятий верховой ездой, устройства праздников с участием лошадей.

Перечень объектов эколого-просветительского туризма Гаврилово-Посадского городского поселения

Таблица 15.1

| Наименование | Местоположение | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| зеро Бездонное | В 8 км северо-восточнее г. Гаврилов Посад, в 6 км от с. Ярышево, в 4 км юго-восточнее с. Иваньковский, в 3 км севернее д. Шестова | Озеро представляет ценность как экскурсионный и учебно-познавательный объект, как угодье для водоплавающих птиц (уток) и околоводных животных (бобров). Близ озера обитают лоси и кабаны. Кроме того, озеро имеет рекреационное, ресурсоохранное, эстетическое, противопожарное значение. |
| Еловка (группа старовозрастных деревьев) | На левом коренном берегу р. Воймиги и на его склоне, против центра с. Закомелье | В составе группы деревьев 6 старовозрастных тополей, 4 туи, ивы и вязы. Эта группа деревьев предохраняет берег реки от разрушения, способствует углублению русла, притенением уменьшает зарастание русла реки водной растительностью. Группа очень живописна, удачно вписывается в ландшафт. |
| Болото Межозерное | Располагалось между озерами Большим и Малым Шестовскими (озеро Малое Шестовское исчезло) | Болото низинного типа. Озеро – небольшой овальной формы водоем, максимальная длина – 150 м, ширина – 80 м, площадь акватории - 1,2 га. Оно расположено среди обширной низины, поросшей молодым густым болотистым березняком. |
| Родник ул. Пионерская | Расположен на левом берегу р. Ирмес, в прибрежной полосе, в 4 м от уреза воды | Высота берега под меженным уровнем достигает 2 м. Место выхода родника расчищено, родник обустроен срубом, подход к нему удобный. |

Развитие паломнического туризма обусловлено наличием на территории поселения объектов культового и религиозного значения. Эти объекты представлены церквями, некрополем.

Организация отдыха выходного дня возможна на озелененных территориях населенных пунктов. Радиус доступности зон кратковременного массового отдыха и отдыха выходного должен составлять 2-3 км. В перспективе: развитие традиции проведения Ярмарки-фестиваля «Краски Бабьего лета» в Гаврилов  Посаде и учреждение и развитие регионального спортивного праздника-фестиваля молодости «Играем в мяч» с перспективой выведения его на межрегиональный уровень

На сегодняшний день туристско-рекреационная инфраструктура поселения практически не развита: отсутствуют оздоровительные учреждения для взрослых и детей, не выполняется благоустройство мест массового отдыха. Но благоприятная экологическая обстановка в поселении способствует росту туристско-рекреационного потенциала.

Основные направления развития туризма и рекреации:

1. Освоение туристской оси «Москва – Суздаль» по бывшему  Стромынскому тракту через Сергиев Посад, Юрьев-Польский, Гаврилов Посад (туроператорская разработка маршрута).

2. Освоение туристской оси «Кольцевой железнодорожный маршрут Москва – Сергиев Посад – Юрьев-Польский – Гаврилов Посад – Тейково – Иваново – Кинешма – Ермолино – Нерехта – Ярославль – Ростов – Александров – Москва» (туроператорская разработка маршрута).

3. Создание туристского центра «На Стромынке» в Гаврилов  Посаде на базе племенного конного завода.

4. Создание учебно-досугового центра  русской	 народной культуры в Гаврилов  Посаде на базе Центра русского народного творчества.

5. Создание на базе Гаврилово-Посадского краеведческого музея туристского и экскурсионного бюро.

6. Создание музейной экспозиции и элементов «живого музея» на базе племенного конного завода в Гаврилов  Посаде.

7. Развитие традиции проведения Ярмарки-фестиваля «Краски Бабьего лета» в Гаврилов  Посаде.

Проектное решение:

- Создание туристического экскурсионного бюро на базе краеведческого музея г. Гаврилов Посад

# 16. Данные об использовании земель

Территория Гаврилово-Посадского поселения расположена в центральной части Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Основу планировочной структуры поселения составляют город Гаврилов-Посад, являющийся его центром.

Типы населенных пунктов поселения

Таблица 16.1

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  | Гаврилово-Посад | город, административный центр |
|  | Бексерово | деревня |
|  | Воймига | село |
|  | Загородный | село |
|  | Закомелье | село |
|  | Ирмес | село |
|  | Краснополянский | село |
|  | Маньково | деревня |
|  | Муравкино | село |
|  | Огренево | село |
|  | Садовый | село |
|  | Ярышево | село |
|  | Всего: |  |

Численность населения Гаврилово-Посадского городского поселения  составляет  на 01.01.2020 года 6213 человек, в том числе городского населения 5560 человек, сельского 653 человека.

Распределение  земельного  фонда  по  категориям  земель

Таблица 16.2

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение (2013 год) (га) |
| --- | --- | --- |
|  | Земли Гаврилово-посадского городского поселения | 9500 |
| 1. | Земли населенных пунктов | 922 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и т.д. | 188 |
| 3. | Земли лесного фонда | 1 |
| 4. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: - пашни - сенокосы - пастбища - многолетние насаждения - прочие | 8363 6870 401 1064 28 |
| 5. | Земли водного фонда | 14 |
| 6. | Земли специального назначения | 12 |
| 7. | Особоохраняемые территории | _ |
|  | Итого: | 9500 |

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 87,8% от площади поселения. Пашни составляю 82,1% от площади данной категории земель.

Такая структура земельных угодий дает возможность ведения активного сельскохозяйственного производства, как растениеводства, так и животноводства.

- Земли переводимые в земли населенных пунктов

- Таблица 16.3.

| Кадастровый номер участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Причина изменения категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37:03:000000:239 | 224 825 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для изменения разрешенного использования на «Отдых (рекреация)» |
| 37:03:010813:223 | 39 412 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для изменения разрешенного использования на «Отдых (рекреация)» |
| 37:03:010813:194 | 802 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для изменения разрешенного использования на «Отдых (рекреация)» |
| ЗУ 1 | 199761 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для изменения разрешенного использования на «Отдых (рекреация)» |
| ЗУ 2 | 28600 | Земли водного фонда | Земли населенных пунктов | Акватории |
| Итого: | 493400 |  |  |  |

# 17. Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации  (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с вышеизложенным, выделяются следующие общие положения:

указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 8 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  поселения отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

## 17.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров

Таблица 17.1.1

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 5. Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта | "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Статья 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»)». |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) |
| 3 | Береговые полосы | Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. | "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

## 17.2.По условиям санитарной охраны.

На территории поселения располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 17.2.1

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разре шенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: *посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. *Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: *Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). *закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; *размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . *размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; *применение удобрений и ядохимикатов; *рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

## 17.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 17.3.1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 17.3.2

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств…; предприятия пищевых отраслей промышленности; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Допускается размещать: здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, станции техобслуживания автомобилей. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 17.3.3

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты  I  класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м, скотомогильники с биологическими камерами – объекты II класса и СЗЗ от них составляет 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

От ВЛ устанавливаются охранные зоны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 17.3.4

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

## 17.4. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 17.4.1

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные докумен ты, регули рующие раз решенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.06.2011 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | 1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса. 2. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12. 2006 № 200-ФЗ (с изме нениями на 14.06.2011г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |
| --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 Лесного Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | 1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. 2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. На лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами инфраструктуры, осуществляются меры пожарной безопасности, указанные в части 1 статьи 53 Лесного Кодекса, и тушение лесных пожаров. 3. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. 4. Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

## 17.5.По условиям залегания полезных ископаемых

На рассматриваемой территории не выделены месторождения полезных ископаемых согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О недрах".

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## 17.6.По условиям зон подтопления и затопления

Согласно статье 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## 17.7.Придорожные полосы

Придорожные полосы (контролируемые зоны) включают в себя земельные участки шириной до 100 метров в обе стороны от оси автомобильной дороги, в населенных пунктах – земельные участки до границы существующей застройки , но шириной до 100 метров в обе стороны от оси автомобильной дороги.

Строительство зданий и сооружений, прокладка коммуникаций, разработка карьеров и иная деятельность в пределах придорожных полос (контролируемых зон) осуществляются в соответствии с законодательством РФ по согласованию с владельцами автомобильных дорог, а в местах пересечения республиканских и местных автомобильных дорог – с владельцами республиканских автомобильных дорог.

# 18.Технико-экономические показатели.

Таблица 18

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9500 | 9500 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 922 | 971 |
|  | В том числе по г. Гаврилово-Посад | га | 681 | 730 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и т.д. | га | 188 | 188 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 1 | 1 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8363 | 8317 |
| 6 | Земли водного фонда | га | 14 | 11 |
| 7 | Земли специального назначения | га | 12 | 12 |
| 8 | Особо охраняемые природные территории | га | _ | _ |
|  | Итого: |  | 9500 | 9500 |

# Footnotes

При составлении данного раздела использовались материалы генерального плана Гаврилово-Посадского городского поселения 2013 года, разработанного ООО «База»

В разработке данного раздела использовались материалы генерального плана Гаврилово-Посадского горосдкого поселения 2013 года (разработчик ООО «База»)

При составлении данного раздела использовались материалы генерального плана Гаврилово-Посадского городского поселения 2013 года, разработанного ООО «База»

Подраздел выполнен на основании  «Схемы водоснабжения и водоотведения  Гаврилово-Посадского городского поселения на период до 2029 года», утвержденной Постановлением администрации Гаврилово-посадского муниципального района от 10.01.2019 № 14-п

Подраздел выполнен на основании  «Схемы водоснабжения и водоотведения  Гаврилово-Посадского городского поселения на период до 2029 года», утвержденной Постановлением администрации Гаврилово-посадского муниципального района от 10.01.2019 № 14-п

Материалы подраздела составлены на основании «Схемы теплоснабжения Гаврилово-посадского городского поселения Гаврилово-Посадского мунициппального района Ивановской области на 2021 год» (утв. Постановлением администрации Гаврилово-посадского муниципального района от 15.05.2020 № 242-п)

В разработке данного раздела использовались материалы генерального плана Гаврилово-Посадского горосдкого поселения 2013 года (разработчик ООО «База»)