|  | ООО "ПМ "Призма" |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Региональное Объединение Проектировщиков» № 86 от 29.11.2019г. |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Иваново 2020

|  | ООО "ПМ "Призма" |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Региональное Объединение Проектировщиков» № 86 от 29.11.2019г. |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| Генеральный директор | Орлов А.Е. |
| --- | --- |
| Архитектор | Григоров А.А. |

Иваново 2020

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1.Краткое описание места расположения ПОСЕЛЕНИЯ на территории субъекта Российской Федерации и района, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади сельсовета, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО	8

1.1. Расположение поселения на территории субъекта области, района	8

1.2. Краткое описание топографо-геодезических условий	9

1.3 Краткое описание инженерно-геологических и климатических условий	9

1.4. Краткое описание транспортной и инженерной инфраструктуры	11

1.5. Данные о площади сельсовета и характере застройки	14

1.6. Данные о численности населения	14

1.7 Данные об административном статусе	15

1.8. Данные об экономической или сельскохозяйственной специализации	15

1.9. Данные о группе по ГО	18

2.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование сельсовета.	19

2.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	19

2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера	24

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	36

Приложение 1	37

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, требованиями градостроительного законодательства:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана муниципального образования Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического потенциала, которым обладает муниципальное образование.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Генеральный план муниципального образования Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области выполнен ООО " Проектная мастерская  "Призма" в соответствии с муниципальным контрактом.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. N244;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- Территориальные документы.

- - Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 мая 2018 г. № 236 "Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон”

- Письмо №3-4-16-6814 от 02.07.2020 г.

# 1.Краткое описание места расположения ПОСЕЛЕНИЯ на территории субъекта Российской Федерации и района, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади сельсовета, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО

## 1.1. Расположение поселения на территории субъекта области, района

Территория Гаврилово-Посадского поселения расположена в центральной части Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Основу планировочной структуры поселения составляют город Гаврилов-Посад, являющийся его центром.

Гаврилово-Посадское городское поселение расположено на реке Ирмес (приток  реки Нерли) в 85 км от г. Иваново.

В соответствии с Законом Ивановской области от 11.01.2005 № 4-03 «О городских и сельских поселениях в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Савинском, Тейковском муниципальных районах» в состав Гаврилово-Посадского городского поселения входят город Гаврилов Посад, села: Воймига, Загородный, Закомелье, Ирмес, Краснополянский, Муравкино, Огнерево, Садовый, Ярышево, деревни: Бексерово, Маньково. Административный центр – город Гаврилов Посад. Численность населения Гаврилово-Посадского городского поселения  составляет  на 01.01.2020 года 6213 человек, в том числе городского населения 5560 человек, сельского 653 человека.

Важным градоформирующим фактором поселения являются транспортные коммуникации. Через поселение проходит железнодорожная ветка Иваново — Москва. Станция в городе Гаврилов Посад.

## 1.2. Краткое описание топографо-геодезических условий

Территория Гаврилово-Посадского городского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабо покатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

В поселении выделяются следующие типы рельефа:

- крупно-холмистая моренная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

- холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

- полого-волнистая моренная равнина днепровского оледенения;

- слабо-холмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

- область водораздельных болот..

## 1.3 Краткое описание инженерно-геологических и климатических условий

В тектоническом отношении поселение относится к южному склону Московской синеклизы. Коренные породы выходят на поверхность лишь в долине реки Ирмес и представлены песками, алевритами и глинами. Река Ирмес -  равнинная, характеризуется средней извилистостью русла, течет в хорошо разработанных долинах.  Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 метров, по сравнению с периодом низкой воды. В целом уровень летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков.

Климат умеренно – континентальный и характеризуется холодной многоснежной зимой и умеренно- жарким летом.

Зима: продолжительностью 5 месяцев, среднемесячная температура – 20-10 градусов.  По карте изолиний глубин промерзания СНиПа, район относится к региону, где глубина промерзания грунта принята 1,2 метра. Дата полного оттаивания почв наступает в среднем 1 мая. Продолжительность снежного покрова 130 дней. Ледостав на реке Ирмес устанавливается во второй половине ноября, к концу ноября толщина льда достигает 40-50 см. Вскрытие  реки происходит в середине апреля и сопровождается ледоходом.

Лето: продолжительность от 50 до 70 дней, среднемесячная температура 15-20 градусов. Вегетационный период начинается с 22 апреля и заканчивается в первой декаде октября (167- 169 дней).

Распределение осадков на территории неравномерно, их годовое количество в среднем равно 641 мм, из них на теплый период (апрель- октябрь) приходится 372- 400 мм. Минимум осадков наблюдается в феврале, максимум в июле.

Преобладающее направление ветра-  западное, юго-западное, южное. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой. Средняя скорость ветра в январе 4.5 м\сек, в июле равна нулю.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к II климатическому району, подрайон IIВ.

С учетом данных по климату района можно сделать следующие выводы:

- количество осадков, выпадающих за вегетационный период достаточно для произрастания зерновых выращиваемых в районе;

- вегетационный и безморозный периоды  вполне достаточны для роста и развития всех, выращиваемых сельскохозяйственных культур.

На основании проанализированных данных климатические условия района, можно признать достаточно благоприятными для формирования постоянного населения - комфортными.

## 1.4. Краткое описание транспортной и инженерной инфраструктуры

Протяженность автомобильных дорог по территории поселения составляют 47,8 км. Около 28% дорог имеют асфальтовое покрытие, 13% - щебеночное. Грунтовые дороги составляют 59%.

Дороги находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта дорожного полотна и водопропускных  сооружений.

В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается  большая часть улиц поселения. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия, наличием выбоин и низким коэффициентом сцепления.

К первоочередным мероприятиям развития автомобильного транспорта поселения следует отнести:

- Формирование и расширение сети местных автомобильных дорог поселения для обеспечения связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования;

- Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение школьных автобусов;

- Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения (особенно на  аварийно опасных участках).

Инженерная инфраструктура

Для проектируемого объекта  предусмотрено решение по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения под сантарно-обмывочный пункт для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники.

Водоснабжение

Система водоснабжения г. Гаврилов Посад представляет собой замкнутую сеть водопровода с тремя артезианскими скважинами, расположенными на равном удалении в крайних точках кольца водопровода. На ул. Карла Маркса имеется  2 арт. скважины, в работе находится одна из них в зависимости от потребности воды. Артезианские скважины оснащены частотными преобразователями, что позволяет поддерживать в системе постоянное давление, осуществлять плавный пуск насосов и их автоматическое включение. Подача воды происходит непосредственно в сети водопровода до конечного потребителя. Накопительные емкости и система очистки воды отсутствуют.

Также в данных населенных пунктах имеются собственные колодцы. Скважины есть также  в с. ирмес.

Бытовая канализация

Водоотведение г. Гаврилов Посада представляет собой сеть трубопроводов, расположенных на территории города (см. схему), обеспечивающих прием стоков от многоквартирных домов, предприятий и частного сектора. Система водоотведения от ул. Лизы Болотиной до ул. К. Либкнехта (район моста) самотечная. Стоки на ул. К. Либкнехта формируются в КНС ул. К Маркса (мост) и далее до станции гашения, расположенной на ул. К. Либкнехта 28, транспортируются по напорному коллектору фекальными насосами. После станции гашения до КНС ул. К. Либкнехта (район ткацкой фабрики) стоки проходят по самотечной системе. КНС (р-н фабрики) формирует и транспортирует стоки по напорному коллектору на очистные сооружения.

Стоки района ул. 9 Января по самотечной системе трубопровода транспортируются на КНС,  расположенную на стадионе (ул. 9 Января), а затем по напорному коллектору до станции гашения (ул. К. Либкнехта 28).

Стоки улиц Шушина, 1 Шушенский пер., 5 Шушенский пер., Первомайская, Советская по самотечной системе транспортируется до КНС (1 Шушенский пер.), а далее по напорному коллектору до станции гашения (школа № 2).

Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Теплоснабжение

В г. Гаврилов Посад теплоснабжение осуществляется от трех котельных:

      - Котельная ЦРБ

      - Котельная «Городок»

      - Котельная (ул. Советская, д.67)

Потребителями	тепла	являются	административно-бытовые	и общественные здания, население.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Газоснабжение

Природный газ поступает в район по газопроводу  отводу высокого давления г. Тейково - с. Петрово-Городищи через ТРС с. Петрово-Городищи.

Газификация Гаврилово-Посадского района развивается по двум направлениям: на базе природного и сжиженного газа. Сжиженный газ поступает из газонаполнительных пунктов г. Иваново.

Сетевой природный газ подведён в настоящее время до г. Гаврилов-Посад. ОАО «Ивановооблгаз» в 2003 г. разработана схема газификации Гаврилово-Посадского района. В результате реализации проекта уровень газификации сетевым природным газом увеличится до 98 %.

Средства связи

Средства связи и коммуникаций: просмотр телевидения посредством использования антенн и кабеля, телефонная связь «Телеком», посредством использования кабеля, мобильная связь с использованием антенн.

Территориальное планирование Гаврилово-Посадского муниципального района в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения Гаврилово-Посадского городского поселения в информации;

- создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Гаврилово-Посадского городского поселения и органов местного самоуправления;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории Гаврилово-Посадского городского поселения.

Электроснабжение

Централизованной системой электроснабжения охвачены все населенные пункты, объекты ЖКХ и промпредприятия  Гаврилово-Посадского городского поселения.

- подстанций 8180 кВт – 30 шт.

- протяженность кабельных линий: 0,4 -5 кВт – 867 км, 10 кВт – 1,02

- протяженность линий передач на деревянных опорах мощностью 0,4 кВт – 57,42 км,      10 кВт – 7,15 км

- протяженность линий электропередач на бетонных опорах мощностью 0,4 кВт –        14,43 км, 10 кВт – 1,828 км

## 1.5. Данные о площади сельсовета и характере застройки

Территория Гаврилово-Посадского поселения расположена в центральной части Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Основу планировочной структуры поселения составляют город Гаврилов-Посад, являющийся его центром.

В соответствии с Законом Ивановской области от 11.01.2005 № 4-03 «О городских и сельских поселениях в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Савинском, Тейковском муниципальных районах» в состав Гаврилово-Посадского городского поселения входят город Гаврилов Посад, села: Воймига, Загородный, Закомелье, Ирмес, Краснополянский, Муравкино, Огнерево, Садовый, Ярышево, деревни: Бексерово, Маньково. Административный центр – город Гаврилов Посад.

Площадь территории городского поселения в его современных административных границах составляет 9523 га.

## 1.6. Данные о численности населения

Численность населения Гаврилово-Посадского городского поселения  составляет  на 01.01.2020 года 6213 человек, в том числе городского населения 5560 человек, сельского 653 человека.

В поселении наблюдаются и неблагоприятные демографические факторы, как снижение численности населения, отток трудоспособного населения за пределы поселения, тенденция к снижению доли трудоспособного населения.

Тем, не менее, все слагающие экономико-географического положения свидетельствуют об относительно благоприятном экономико-географическом положении Гаврилово-Посадского городского поселения. В целом, поселение имеет достаточный демографический, экономический и ресурсный потенциал для устойчивого поступательного развития.

## 1.7 Данные об административном статусе

Структуру органов местного самоуправления поселения составляют представительный орган муниципального образования (Совет Гаврилово-Посадского городского поселения), глава муниципального образования (Глава гаврилово-Посадского городского поселения), местная администрация (Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения и иные органы, предусмотренные Уставом Гаврилово-Посадского городского поселения.

Нормативные акты:

Устав Гаврилово-посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, принят решением  Совета Гаврилово-посадского городского поселения № 13 от 09.12.2005.

## 1.8. Данные об экономической или сельскохозяйственной специализации

Перечень промышленных предприятий по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2020г.

Таблица №1.8.1

| № п/п | Наименование промышленных предприятий | Адрес или местоположение | Основной вид деятельности | Основная продукция | Класс вредности* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Гаврилово-Посадский хлебопродукт» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 52 | 10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Панировочные сухари | 1 |
| 2 | ООО «Богатый улов» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 82Г | 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Снеки из мяса и рыбы | 1 |
| 3 | ООО «Гавриловские сыры» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с южной стороны города Гаврилов Посад (улица Окружная) | 10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок | Сыр | 1 |
| 4 | ООО «Гаврилово-Посадская швейная фабрика» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 5 | 14.12 Производство спецодежды | Спецодежда | 1 |
| 5 | ООО «Контакт» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Советский, д. 21 | 29.31 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | Электрогрелки | 1 |
| 6 | ООО «Теплодом» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Горького, д. 7 (фактический адрес; регистрация организации – в Москве) | 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | Электрогрелки и установочные комплекты для стационарного монтажа под обшивку сидений | 1 |
| 7 | ООО «Норд-спецодежда» (Обособленное структурное подразделение ООО «Гаврилово-Посадский швейный цех № 1» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Пионерская, д. 10а (фактический адрес; регистрация организации – в Московской области) | 14.12 Производство спецодежды | Спецодежда | 1 |
| 8 | ООО «Мануфактура» | 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 74С (фактический адрес; регистрация организации – в Ивановском районе) | 14.12 Производство спецодежды | Спецодежда | 1 |
| 9 | ООО «Петрол» | 1 – 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, пос. 9 Января, д. 7; 2 – 155020, Гаврилово-Посадский р-н, п. Петровский, ул. Школьная, 2Б (фактические адреса; регистрация организации – в Иваново) | 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | Декоративные подушки, чехлы-галеты для стульев и пледы | 1 |

Таким образом, промышленность представлена предприятиями пищевой, текстильной промышленности и производством оборудования для автотранспортных средств.

Гаврилово-Посадский район обладает достаточно большим потенциалом для развития аграрного комплекса.

## 1.9. Данные о группе по ГО

Сельсовет к группе по ГО не отнесен.

На основании заполненной анкеты (таблица 48):

- Территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.

- Объект градостроительной деятельности не принимает эвакуируемое население из других населенных пунктов в особый период.

- Население Ивановского сельсовета Гаврилово-Посадского района Ивановской области не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

- Санитарно-обмывочный пункт — имеется; станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества гражданской обороны на территории Гаврилово-Посадского поселения  отсутствуют.

- Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства отсутствуют.

# 2.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование сельсовета.

## 2.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отнесено к вопросам местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относится организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населённых пунктов относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Гаврилово-Посадского района Ивановской области следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, опасности на коммунальных объектах, опасности связанные с эксплуатацией взрывопожароопасных объектов;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера подразделяют на внутренние и внешние.

К внешним относятся:

- стихийные бедствия;

- неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа;

- терроризм;

- война.

К внутренним относятся:

- сложность технологий;

- недостаточная квалификация обслуживающего персонала;

- проектно-конструкторские недоработки в механизмах и оборудовании;

- физический и моральный износ оборудования и механизмов;

- низкая трудовая и технологическая дисциплины и др.

Согласно Муниципальной программе Ивановского сельсовета «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» территория Ивановского сельсовета подвержена следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

- крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой;

- лесных пожаров;

- наводнений и паводков;

- аварий на коммунально-энергетических сетях.

Решения по управлению ГО объекта, системам оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие  этих действий

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основной способ оповещения – передача речевой информации.

Организация доведения сигналов ГО при данном способе оповещения возлагается на Главное управление МЧС России по Ивановской области.

Проектом предусматривается телефонизация, радиофикация, объектовая система связи и оповещения.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится в зоне: маскировки.

В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 зона световой маскировки -территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы.

В случае необходимости для светомаскировки предусматриваются организационно-технические мероприятия по отключению освещения на объекте: отключение наружного и внутреннего освещения объекта при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Введение режимов частичного и ложного затемнения будет решаться централизованно, путем отключения питающих линий поселковых электрических сетей.

Системы оповещения предназначены для:

- доведения до органов управления и сил гражданской обороны сигналов (распоряжений) о введении установленных степеней готовности;

- циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным телефонам сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи;

- подачи универсального сигнала "Внимание всем!" (в мирное время) и сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления;

- переключения сетей проводного, теле- и радиовещания для передачи речевых сообщений и информирования населения с городских и загородных запасных пунктов управления.

Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено:

- управление системами с городского, загородного и подвижного пунктов управления (кроме объектовой системы оповещения);

- размещение центров (пунктов) управления оповещением в помещениях, защищенных от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными и объектовыми системами оповещения;

- прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным каналам связи, в различных системах передачи;

- размещение, используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- и радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения, на запасных пунктах управления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций;

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения.

Комплексы технических средств оповещения должны обеспечивать:

- подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения;

- формирование, передачу и прием информации оповещения (формализованных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;

- дистанционное управление средствами оповещения населения, должностных лиц и органов управления;

- управление с не менее трех центров (пунктов) оповещения одного уровня в соответствии с установленной системой приоритетов;

- взаимное уведомление центров (пунктов) оповещения одного уровня о задействовании сети оповещения;

- приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе пользователей отбираемого канала и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;

- документирование на электронном носителе и печатающем устройстве ПЭВМ процесса оповещения и действий оперативного дежурного.

Ввод информации в систему должен осуществляться:

- с ПЭВМ (пульта управления) - формализованных сигналов оповещения, заранее заготовленной или оперативно набираемой буквенно-цифровой информации, предварительно заготовленной речевой информации;

- с микрофона - оперативной речевой информации.

Создание и совершенствование системы оповещения населения должны осуществлять:

- на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации;

- с учетом развития сетей и систем связи, сетей теле- и радиовещания.

В мирное время системы оповещения могут использоваться в целях реализации задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Природные: стихийные гидрометеорологические гелиофизические явления (крупный град, сильный снегопад, сильная метель, высокие уровни воды (при половодьях, дождевых паводках, заторах), снежные лавины, природные лесные пожары);

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Основными причинами возникновения ЧС природного характера являются:

  - усиленное воздействие на окружающую природную среду;

  - аномальные изменения некоторых параметров биосферы, атмосферы, гидросферы, литосферы;

  - повышенная урбанизация территорий, размещение объектов хозяйственной деятельности и населенных пунктов в зонах потенциальной природной опасности;

  - неразвитость или отсутствие систем мониторинга компонентов природной среды;

  - низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений;

Геологические опасные явления

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета Гаврилово-Посадского района Ивановской области возможны следующие экзогенные геологические процессы: подтопление, лесные пожары, сильный ветер, наледообразование.

Фоновая сейсмическая интенсивность территории в баллах шкалы MSK-64 (для средних грунтовых условий - грунтов II категории по сейсмическим свойствам) согласно карте ОСР-2015-А, для 1%-ной вероятности превышения расчётной сейсмической интенсивности в течение 50 лет и средним периодам повторения таких интенсивностей один раз в 500 лет - составляет менее 6 баллов (согласно ИЗМЕНЕНИЯ №1 к СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

Гидрологические опасные явления

Территория поселения подвержена подтоплению, затоплению.

В результате проявления опасных гидрологических явлений,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, может оказываться поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Подтопление - повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Затопление - образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Наводнения и паводки являются стихийным гидрологическим явлениям, представляющим наибольшую опасность в регионе из-за регулярной повторяемости и наибольшего ущерба экономике и социальной сфере.

Характеристика рек

Таблица 2.2.1

| Наименование реки | Протяженность, км | Водоохранная зона | Прибрежная полоса | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Ирмес | 70 | 200 | 50 | 20 |
| р. Воймига | 36 | 100 | 50 | 20 |
| р. Липная (Кукса) | 12 | 100 | 50 | 20 |
| р. Чистуха | До 10 | 50 | 50 | 20 |

Уровневый режим. Реки поселения - это восточно-европейские реки с сильными периодами разлива, низким уровнем воды в период малой воды и сравнительно низким устойчивым периодом низкой воды зимой. Реки, в основном, пополняются за счёт таяния снегов, доля которых составляет 70-80% годовых осадков. И только 20-30% приходится на долю грунтовых вод и дождевых осадков. Половодье начинается в первой половине апреля и длится 7-15 дней. Межень- с июля по сентябрь.

Годовой сток. Внутригодовое распределение стока очень неравномерно. Наибольшей величины сток достигается в весенне–летний период за счет таяния снегов и дождевых вод, а наименьший в зимний период.

Территория муниципального образования ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Опасные метеорологические явления и процессы

Сильный ветер, сильные осадки, засуха и связанные с ними факторы.

Ветровой режим.

Среди климатических факторов особое внимание уделяется ветровому режиму местности, так как закономерности распределении вредных выбросов зависит, прежде всего, от условий их направления и рассеивания.

Согласно данным о скорости и направлении ветра над поверхностью земли преобладают западные, юго – западные и южные ветры.

Сильные осадки

Осадки, в метеорологии - все формы воды, жидкие или твердые, выпадающие из атмосферы на землю. Включают дождь, изморось, снег и град. Измеряются толщиной слоя выпавшей воды и выражаются в миллиметрах.

Распределение осадков на территории неравномерно, их годовое количество в среднем равно 641 мм, из них на теплый период (апрель- октябрь) приходится 372- 400 мм. Минимум осадков наблюдается в феврале, максимум в июле.

Природные пожары

Ввиду практически отсутствия на территории поселения лесов и заболоченной местности, природные пожары, возникающие  вследствие сезонной грозовой активности, имеют локальный характер. Подобные пожары не переходят в разряд крупных.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 соответствующий орган государственной власти организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В муниципальном образовании необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля посещения лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м. Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 15 метров, такое же расстояние должно быть и от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного при-усадебного земельного участка до лесного массива.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и ав-томобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах

## 2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

По данным администрации  Гаврилово-Посадского поселения химически опасных, пожаро- и взрывопожароопасных, радиационно-опасных объектов на территории сельсовета нет.  Также на территории сельсовета отсутствуют риски аварий, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.) образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражения токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ на гидродинамически опасных объектах.

По данным администрации Гаврилово-Посадского поселения и отчета Главного управления МЧС России Ивановской области аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения на территории поселения нет.

# Приложение 1

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в муниципальном образовании:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода городов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействия на объекты предполагаемого строительства отсутствуют.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах, контроль соблюдения скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории муниципального образования гидродинамические опасные объекты отсутствуют.

Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории поселения предусмотрено оборудование санитарно-обмывочного пункта. Станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества гражданской обороны на территории Ивановского сельсовета Гаврилово-Посадского района Ивановской области отсутствуют.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Бекари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Эпидемиологическая угроза.

Кладбище, скотомогильники, полигоны ТКО по состоянию на 01.01.2020 года

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование | Местоположение (ближайший населенный пункт) | Расстояние от ближайшей жилой застройки, км | территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское кладбище №1 (старое) | г. Гаврилов - Посад | район ул. Лизы Болотиной | 1,58 | нет | 95% |
| 2 | Городское кладбище №2 (новое) | г. Гаврилов Посад | Северо-западнее территории существ. Городского кладбища №1 и в 2-х км., от центра г. Гаврилов Посад | 3,5 | нет | 60% |
| 3 | с. Закомелье | с. Закомелье | ул. Ильинская, между домами | 0,56 | нет | 98% |
| 4 | с. Ярышево | с. Ярышево | ул. Ерзовка | 0,5 | нет | 99% |
| 5 | с. Огренево | с. Огренево | На окраине с. Огренево | 0,3 | нет | 99% |
| 6 | с. Воймига | с. Воймига | На окраине с. Воймига | 0,5 | нет | 100% |
| 7 | д. Муравкино | д.Муравкино | Между с. Муравкино и с. Бексерово | 0,3 | нет | 100% |

Массовые инфекционные заболевания и отравления людей

В течение пяти последних лет на территории поселения массовые инфекционные заболевания не зарегистрированы.

Залогом обеспечения биологической безопасности служит соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций биолого – социального характера будет минимальным или равным нулю в том случае, когда всеми службами и ведомствами выполняются требования по проведению профилактических мероприятий, своевременному выявлению возбудителей и своевременному проведению противоэпидемических мероприятий. От завоза (заноса) и распространения особо опасных инфекций среди людей и животных полной гарантии защиты не существует.

Клещевой вирусный энцефалит

Ввиду малого количества лесов, в Гаврилово-Посадском поселении не распространены природные очаги инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), сибирский клещевой тиф (СКТ).

Самой эффективной мерой профилактики КВЭ является иммунизация.

Эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных.

На территории поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных эпидемиями и эпизоотиями при несоблюдении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований. Массового заболевания скота опасными инфекционными заболеваниями на территории сельсовета с начала его образования не отмечено.

Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса:

На территории сельхозугодий поселения предпосылками ЧС являются массовые размножения многоядных вредителей с/х растений, таких как нестадных саранчовых и лугового мотылька.

Прогноз ЧС биолого-социального характера.

В ближайшие годы на территории поселения прогнозируются возможность возникновения вспышек инфекционных заболеваний, не выше муниципального уровня, обусловленных нарушениями санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил, преимущественно в организованных коллективах и учреждениях с массовым и круглосуточным пребыванием людей, оборудованных пищеблоками, столовыми и буфетами. Увеличение заболеваемости ожидается в летне-осенний период, функционирования загородных оздоровительных учреждений и стихийных рынков.

В связи с развитием международных, экономических и культурных связей и увеличением количества грузопассажирских перевозок, в регионе увеличивается вероятность завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний с сопредельных территорий (лихорадки Зикка, Денге, АЧС, гриппа птиц и др.).

В группе паразитарных заболеваний в целом прогнозируется положительная динамика дальнейшего снижения уровней заболеваемости основными группами гельминтозов, что связано с целенаправленными мерами, предпринимаемыми в районе в рамках выполнения целевых программ по профилактике паразитозов.

# Footnotes

При составлении данного раздела использовались материалы генерального плана Гаврилово-Посадского городского поселения 2013 года, разработанного ООО «База»